## Slide 1: 11. SINIF: ELEKTRİK ve MANYETİZMA ÜNİTESİ Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme: İndüksiyon Akımı
Hazırlayan: Mehmet Mutlu
Sunan: Doç. Dr. Ali ERYILMAZ

## Slide 2
Ne Öğreneceğiz: KAZANIMLAR
11.2.4. Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme
11.2.4.5. Manyetik akıyı açıklar ve manyetik akıyı etkileyen değişkenleri analiz eder.
11.2.4.6. Manyetik akı değişimi ile oluşan indüksiyon akımını analiz eder.
Öğrencilerin deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak indüksiyon akımını oluşturan nedenler üzerine çıkarım yapmaları sağlanır.
11.2.4.7. Öz-indüksiyon akımının oluşum sebebini açıklar.
Öz-indüksiyon akım ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez.
11.2.4.8. Elektrik motorunun ve dinamonun çalışma ilkelerini karşılaştırır.

## Slide 3
Bugün Neler Öğreneceğiz?
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Elektriği nasıl üretiriz ve fişi prize takarken ya da çıkartırken neden kıvılcım çıkar
Manyetik akı
İndüksiyon akımı
Öz indüksiyon akımı
Elektriği nasıl üretiriz ve fişi prize takarken ya da çıkartırken neden kıvılcım çıkar
Dinamolar
Günlük hayatımızdan örnekler
Günün özeti
Soru Çözümü
Bugün ne öğrendik

## Slide 4
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
.sinƟ
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Elektriği nasıl üretiriz ve fişi prize takarken ya da çıkartırken neden kıvılcım çıkar
Manyetik akı
İndüksiyon akımı
Öz indüksiyon akımı
Elektriği nasıl üretiriz ve fişi prize takarken ya da çıkartırken neden kıvılcım çıkar
Dinamolar
Günlük hayatımızdan örnekler
Günün özeti
Soru Çözümü
Bugün ne öğrendik

## Slide 5
Elektriği Nasıl Üretiriz?
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Elektriği nasıl üretiriz ve fişi prize takarken ya da çıkartırken neden kıvılcım çıkar
Manyetik akı
İndüksiyon akımı
Öz indüksiyon akımı
Elektriği nasıl üretiriz ve fişi prize takarken ya da çıkartırken neden kıvılcım çıkar
Dinamolar
Günlük hayatımızdan örnekler
Günün özeti
Soru Çözümü
Bugün ne öğrendik
Notes: Elektriğin günlük hayatta ne kadar çok kullanıldığından bahsedilip nasıl üretildiği sorulacak. Öğrencile barajlarla gibi bir cevap verebilirler. Peki barajlarda elektrik üretimi nasıl oluyor diye sorarak devam edeceğiz.

## Slide 6
Neden fişi prize taktığımızda ya da çıkardığımızda kıvılcım oluşur?
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Elektriği nasıl üretiriz ve fişi prize takarken ya da çıkartırken neden kıvılcım çıkar
Manyetik akı
İndüksiyon akımı
Öz indüksiyon akımı
Elektriği nasıl üretiriz ve fişi prize takarken ya da çıkartırken neden kıvılcım çıkar
Dinamolar
Günlük hayatımızdan örnekler
Günün özeti
Soru Çözümü
Bugün ne öğrendik

## Slide 7
Manyetik Akı
Belirli bir yüzeyi dik kesen manyetik alan büyüklüğüdür.
Manyetik akı manyetik alanın büyüklüğü ile manyetik alana dik bir yüzey alanın büyüklüğünün çarpımı ile bulunur
Manyetik akının birimi T.m2 ya da Wb dir.
B
B
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Elektriği nasıl üretiriz ve fişi prize takarken ya da çıkartırken neden kıvılcım çıkar
Manyetik akı
İndüksiyon akımı
Öz indüksiyon akımı
Elektriği nasıl üretiriz ve fişi prize takarken ya da çıkartırken neden kıvılcım çıkar
Günlük hayatımızdan örnekler
Dinamolar
Günün özeti
Soru Çözümü
Bugün ne öğrendik

## Slide 8
Manyetik Akı
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Elektriği nasıl üretiriz ve fişi prize takarken ya da çıkartırken neden kıvılcım çıkar
Manyetik akı
İndüksiyon akımı
Öz indüksiyon akımı
Elektriği nasıl üretiriz ve fişi prize takarken ya da çıkartırken neden kıvılcım çıkar
Günlük hayatımızdan örnekler
Dinamolar
Günün özeti
Soru Çözümü
Bugün ne öğrendik
  Manyetik akıyı nasıl arttırabilirim?
    Manyetik alanın büyüklüğünü arttırarak
    Manyetik alanın geçtiği yüzey alanını arttırarak
      Sarım sayısını arttırarak ta yüzey alanı artırabiliriz
    Yüzey normali ile manyetik alan arasındaki açıyı 00 ye kadar azaltarak
Notes: Bir önceki slayta bakarak öğrencinin bu soruya cevap vermesi beklenmektedir. Alanın aynı zamanda sarım sayısı arttırılarak da arttırılabilineceği belirtilir.

## Slide 9
Örnek Çözelim
Çerçeve, 1 konumundan 2 konumuna getirildiğinde manyetik akı nasıl değişir?
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Elektriği nasıl üretiriz ve fişi prize takarken ya da çıkartırken neden kıvılcım çıkar
Manyetik akı
İndüksiyon akımı
Öz indüksiyon akımı
Elektriği nasıl üretiriz ve fişi prize takarken ya da çıkartırken neden kıvılcım çıkar
Günlük hayatımızdan örnekler
Dinamolar
Günün özeti
Soru Çözümü
Bugün ne öğrendik
Notes: Öğrencilerle beraber çözülecektir.

## Slide 10
Üreteci Olmayan Kapalı Bir Devrede Akım Oluşturabilir Miyiz?
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Elektriği nasıl üretiriz ve fişi prize takarken ya da çıkartırken neden kıvılcım çıkar
Manyetik akı
İndüksiyon akımı
Öz indüksiyon akımı
Elektriği nasıl üretiriz ve fişi prize takarken ya da çıkartırken neden kıvılcım çıkar
Günlük hayatımızdan örnekler
Dinamolar
Günün özeti
Soru Çözümü
Bugün ne öğrendik
Notes: Deneyelim Görelim denilip resimdeki uygulamayı yapıyoruz.

## Slide 11
Aktivite: Bu akımı arttırabilir miyiz?
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Elektriği nasıl üretiriz ve fişi prize takarken ya da çıkartırken neden kıvılcım çıkar
Manyetik akı
İndüksiyon akımı
Öz indüksiyon akımı
Elektriği nasıl üretiriz ve fişi prize takarken ya da çıkartırken neden kıvılcım çıkar
Günlük hayatımızdan örnekler
Dinamolar
Günün özeti
Soru Çözümü
Bugün ne öğrendik
Notes: Öğrenciler akımın oluştuğunu fark ettikten sonra elimizdeki farklı sarım sayısındaki bobinleri, farklı mıknatıs büyüklükleri öğrencilerin kullanımına açıp istedikleri şekilde deneyerek akımı arttırma yolları bulmalarını isteyebiliriz. Bu sayede akı değişiminin akımı oluşturduğunu keşfetmeleri sağlanabilir.

## Slide 12
İndüksiyon Akımı
Mıknatıs ile akım makarasının birbirlerine göre hızlarını arttırmak
Akım makarasının sarım sayısını arttırmak
Manyetik alanın büyüklüğünü arttırmak
    Akım makarasının yüzey normali ile manyetik alan arasındaki açıyı 00 ye kadar azaltarak
Bu devrede elektrik akımının oluşmasını sağlayan manyetik akı değişimidir. Akımın büyüklüğünü ise manyetik akının değişim hızı belirler.
Bu akıma indüksiyon akımı denir.
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Elektriği nasıl üretiriz ve fişi prize takarken ya da çıkartırken neden kıvılcım çıkar
Manyetik akı
İndüksiyon akımı
Öz indüksiyon akımı
Elektriği nasıl üretiriz ve fişi prize takarken ya da çıkartırken neden kıvılcım çıkar
Günlük hayatımızdan örnekler
Dinamolar
Günün özeti
Soru Çözümü
Bugün ne öğrendik

## Slide 13
Oluşan Akımın Yönü Nedir?
Mıknatısı yaklaştırdığımızda yani manyetik alanı arttırdığımızda akımın bir yöne doğru oluştuğunu
Mıknatısı uzaklaştırdığımızda yani manyetik alanı azalttığımızda akımın diğer yöne doğru oluştuğunu gözlemledik
İndüksiyon akımı, her zaman çemberde oluşan manyetik akıyı sabit tutacak şekilde yönlenir.
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Elektriği nasıl üretiriz ve fişi prize takarken ya da çıkartırken neden kıvılcım çıkar
Manyetik akı
İndüksiyon akımı
Öz indüksiyon akımı
Elektriği nasıl üretiriz ve fişi prize takarken ya da çıkartırken neden kıvılcım çıkar
Günlük hayatımızdan örnekler
Dinamolar
Günün özeti
Soru Çözümü
Bugün ne öğrendik
Notes: https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/faraday bu sorunun cevabını bu adresteki pick up coil kısmında gözlemliyoruz. Akımın yönünün kendisini oluşturan manyetik akı değişimini azaltmak için oluşması gereken akımdan bulabildiğimizi gösterelim.

## Slide 14
Oluşan Akımın Yönü Nedir?
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Elektriği nasıl üretiriz ve fişi prize takarken ya da çıkartırken neden kıvılcım çıkar
Manyetik akı
İndüksiyon akımı
Öz indüksiyon akımı
Elektriği nasıl üretiriz ve fişi prize takarken ya da çıkartırken neden kıvılcım çıkar
Günlük hayatımızdan örnekler
Dinamolar
Günün özeti
Soru Çözümü
Bugün ne öğrendik

## Slide 15
Örnek Çözelim
Şekildeki gibi bir akım makarası kendi düzlemine dik düzgün bir manyetik alanın etkisindedir. Manyetik alan büyüklüğü 0,5 saniyede 0,6 T dan 0’a düşerse akım makarasının üzerinden geçen indüksiyon akımının yönü ne olur?
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Elektriği nasıl üretiriz ve fişi prize takarken ya da çıkartırken neden kıvılcım çıkar
Manyetik akı
İndüksiyon akımı
Öz indüksiyon akımı
Elektriği nasıl üretiriz ve fişi prize takarken ya da çıkartırken neden kıvılcım çıkar
Günlük hayatımızdan örnekler
Dinamolar
Günün özeti
Soru Çözümü
Bugün ne öğrendik

## Slide 16
Öz İndüksiyon Akımı
Anahtar kapatıldığında akım makarası içinde mor renkle gösterilen vektör yönünde büyüklüğü artan bir manyetik alan oluşacağından bu manyetik alanı sabit tutmak için aksi yönde manyetik alan oluşur.
Anahtar açıldığında akım makarası içinde mor renkle gösterilen vektör yönünde azalan bir manyetik alan oluşacağından bu manyetik alanı sabit tutmak için aynı yönde manyetik alan oluşur.
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Elektriği nasıl üretiriz ve fişi prize takarken ya da çıkartırken neden kıvılcım çıkar
Manyetik akı
İndüksiyon akımı
Öz indüksiyon akımı
Elektriği nasıl üretiriz ve fişi prize takarken ya da çıkartırken neden kıvılcım çıkar
Dinamolar
Günlük hayatımızdan örnekler
Günün özeti
Soru Çözümü
Bugün ne öğrendik
Notes: Ilk diagram gösterilip anahtar kapatıldığında bobinin içindeki manyetik alan tartışılır. Daha sonra oluşan akımın yönü üzerine çizilir ve daha sonra akımın zamana bağlı grafiği verilir. Daha sonra akım geçen devredeki anahtarı açarsak ne olur. Tartışılır.

## Slide 17
Öz İndüksiyon Akımı
Devredeki değişime karşı oluşan bu akıma öz-indüksiyon akımı denir.
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Elektriği nasıl üretiriz ve fişi prize takarken ya da çıkartırken neden kıvılcım çıkar
Manyetik akı
İndüksiyon akımı
Öz indüksiyon akımı
Elektriği nasıl üretiriz ve fişi prize takarken ya da çıkartırken neden kıvılcım çıkar
Dinamolar
Günlük hayatımızdan örnekler
Günün özeti
Soru Çözümü
Bugün ne öğrendik

## Slide 18
Örnek Çözelim
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Elektriği nasıl üretiriz ve fişi prize takarken ya da çıkartırken neden kıvılcım çıkar
Manyetik akı
İndüksiyon akımı
Öz indüksiyon akımı
Elektriği nasıl üretiriz ve fişi prize takarken ya da çıkartırken neden kıvılcım çıkar
Dinamolar
Günlük hayatımızdan örnekler
Günün özeti
Soru Çözümü
Bugün ne öğrendik
Notes: Bu soru tahtada çözülecektir. Çözüm slayttan silinebilir

## Slide 19
Elektriği Nasıl Üretiriz?
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Elektriği nasıl üretiriz ve fişi prize takarken ya da çıkartırken neden kıvılcım çıkar
Manyetik akı
İndüksiyon akımı
Öz indüksiyon akımı
Elektriği nasıl üretiriz ve fişi prize takarken ya da çıkartırken neden kıvılcım çıkar
Dinamolar
Günlük hayatımızdan örnekler
Günün özeti
Soru Çözümü
Bugün ne öğrendik
Notes: https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/faraday simülasyon yardımıyla manyetik akı değişimini nasıl yapacağımız vurgulanabilir. Mekanik enerjinin elektrik enerjisine dönüştürdüğümüz fark ettirilir. Peki bunu elektrik santralleri nasıl yapıyor diye sorarak bir sonraki görsele geçilir. Görseldeki mekanin enerjiyi elektrik enerjisine çeviren alete dinamo denir deyip iki sonraki slayta geçiyoruz.

## Slide 20
Neden fişi prize taktığımızda yada çıkardığımızda kıvılcım oluşur?
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Elektriği nasıl üretiriz ve fişi prize takarken ya da çıkartırken neden kıvılcım çıkar
Manyetik akı
İndüksiyon akımı
Öz indüksiyon akımı
Elektriği nasıl üretiriz ve fişi prize takarken ya da çıkartırken neden kıvılcım çıkar
Dinamolar
Günlük hayatımızdan örnekler
Günün özeti
Soru Çözümü
Bugün ne öğrendik
Notes: Öz indüksiyon akımından kaynaklandığı anlatılır

## Slide 21
Peki Elektrik Motorundan Farkı nedir ?
Dinamo
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Elektriği nasıl üretiriz ve fişi prize takarken ya da çıkartırken neden kıvılcım çıkar
Manyetik akı
İndüksiyon akımı
Öz indüksiyon akımı
Elektriği nasıl üretiriz ve fişi prize takarken ya da çıkartırken neden kıvılcım çıkar
Dinamolar
Günlük hayatımızdan örnekler
Günün özeti
Soru Çözümü
Bugün ne öğrendik
Notes: Dinamoyla elektrik motorunun farkının enerji dönüşümleri olduğu vurgulanır.

## Slide 22
Peki Elektrik Motorundan Farkı nedir ?
Dinamo
Elektrik Motoru
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Elektriği nasıl üretiriz ve fişi prize takarken ya da çıkartırken neden kıvılcım çıkar
Manyetik akı
İndüksiyon akımı
Öz indüksiyon akımı
Elektriği nasıl üretiriz ve fişi prize takarken ya da çıkartırken neden kıvılcım çıkar
Dinamolar
Günlük hayatımızdan örnekler
Günün özeti
Soru Çözümü
Bugün ne öğrendik
Notes: Dinamoyla elektrik motorunun farkının enerji dönüşümleri olduğu vurgulanır.

## Slide 23
Günlük Hayatımızdan Örnekler
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Elektriği nasıl üretiriz ve fişi prize takarken ya da çıkartırken neden kıvılcım çıkar
Manyetik akı
İndüksiyon akımı
Öz indüksiyon akımı
Elektriği nasıl üretiriz ve fişi prize takarken ya da çıkartırken neden kıvılcım çıkar
Dinamolar
Günlük hayatımızdan örnekler
Günün özeti
Soru Çözümü
Bugün ne öğrendik
Notes: Akıllı lamba, click
Akıllı trafik lambaları: arabalar içinden akım geçen telin üzerinden geçerek lambalara ulaşan manyetik alanı değiştirirler. Bu da trafik lambasının içindeki devreyi çalıştırarak yeşil yanmasını sağlar. Bu sayede trafik yoğunluğuna göre yeşil yanmış olur.
İndüksiyon ocak: ocağın içinde akımı sürekli değişen teller vardır. Bu değişim tavanın üzerinde indüksiyon akımı oluşturur.
Temassız kartlar: Manyetik özellikleri ile pos cihazında indüksiyon akımı oluşmasını sağlarlar

## Slide 24
Günün Özeti
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Elektriği nasıl üretiriz ve fişi prize takarken ya da çıkartırken neden kıvılcım çıkar
Manyetik akı
İndüksiyon akımı
Öz indüksiyon akımı
Elektriği nasıl üretiriz ve fişi prize takarken ya da çıkartırken neden kıvılcım çıkar
Dinamolar
Günlük hayatımızdan örnekler
Günün özeti
Soru Çözümü
Bugün ne öğrendik
Notes: click

## Slide 25: Soru Çözümü
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Elektriği nasıl üretiriz ve fişi prize takarken ya da çıkartırken neden kıvılcım çıkar
Manyetik akı
İndüksiyon akımı
Öz indüksiyon akımı
Elektriği nasıl üretiriz ve fişi prize takarken ya da çıkartırken neden kıvılcım çıkar
Dinamolar
Günlük hayatımızdan örnekler
Günün özeti
Soru Çözümü
Bugün ne öğrendik

## Slide 26: Soru Çözümü
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Elektriği nasıl üretiriz ve fişi prize takarken ya da çıkartırken neden kıvılcım çıkar
Manyetik akı
İndüksiyon akımı
Öz indüksiyon akımı
Elektriği nasıl üretiriz ve fişi prize takarken ya da çıkartırken neden kıvılcım çıkar
Dinamolar
Günlük hayatımızdan örnekler
Günün özeti
Soru Çözümü
Bugün ne öğrendik

## Slide 27: Soru Çözümü
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Elektriği nasıl üretiriz ve fişi prize takarken ya da çıkartırken neden kıvılcım çıkar
Manyetik akı
İndüksiyon akımı
Öz indüksiyon akımı
Elektriği nasıl üretiriz ve fişi prize takarken ya da çıkartırken neden kıvılcım çıkar
Dinamolar
Günlük hayatımızdan örnekler
Günün özeti
Soru Çözümü
Bugün ne öğrendik

## Slide 28: Soru Çözümü
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Elektriği nasıl üretiriz ve fişi prize takarken ya da çıkartırken neden kıvılcım çıkar
Manyetik akı
İndüksiyon akımı
Öz indüksiyon akımı
Elektriği nasıl üretiriz ve fişi prize takarken ya da çıkartırken neden kıvılcım çıkar
Dinamolar
Günlük hayatımızdan örnekler
Günün özeti
Soru Çözümü
Bugün ne öğrendik

## Slide 29: Soru Çözümü
2009 fen-2
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Elektriği nasıl üretiriz ve fişi prize takarken ya da çıkartırken neden kıvılcım çıkar
Manyetik akı
İndüksiyon akımı
Öz indüksiyon akımı
Elektriği nasıl üretiriz ve fişi prize takarken ya da çıkartırken neden kıvılcım çıkar
Dinamolar
Günlük hayatımızdan örnekler
Günün özeti
Soru Çözümü
Bugün ne öğrendik

## Slide 30
Bugün Neler Öğrendik?
11.2.4. Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme
11.2.4.5. Manyetik akıyı açıklar ve manyetik akıyı etkileyen değişkenleri analiz eder.
11.2.4.6. Manyetik akı değişimi ile oluşan indüksiyon akımını analiz eder.
Öğrencilerin deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak indüksiyon akımını oluşturan nedenler üzerine çıkarım yapmaları sağlanır.
11.2.4.7. Öz-indüksiyon akımının oluşum sebebini açıklar.
Öz-indüksiyon akım ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez.
11.2.4.8. Elektrik motorunun ve dinamonun çalışma ilkelerini karşılaştırır.

## Slide 31
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA NE ÖĞRENECEĞİZ?
11.2.4. Alternatif Akım
11.2.5.1. Alternatif akımı açıklar.
11.2.5.2. Alternatif ve doğru akım arasındaki benzerlik ve farklılıkları tartışır.
11.2.5.3. Alternatif akımın etkin ve maksimum değerlerini birbirleri ile ilişkilendirir.
11.2.5.4. Alternatif akım ve doğru akımın avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırır.
a. Öğrencilerin alternatif akımının kullanılabilirliği ile ilgili bilim tarihinde yer alan tartışmaları incelemeleri sağlanır.
b. Öğrencilerin farklı ülkelerin elektrik şebekelerinde kullanılan gerilim değerlerine örnekler vermeleri ve sebeplerini tartışmaları sağlanır.

## Slide 32
Önümüzdeki Hafta Görüşürüz
Düzenli Çalışalım ve 