## Slide 1: 11. SINIF: ELEKTRİK ve MANYETİZMA ÜNİTESİ Manyetizma ve elektromanyetik indüklenme
Duygu Işık
Doç. Dr. Ali Eryılmaz

## Slide 2: Ne Öğreneceğiz: KAZANIMLAR
11.2.4. Manyetizma ve elektromanyetik indüklenme
11.2.4.1. Üzerinden akım geçen telin, halkanın ve akım makarasının (bobin) oluşturduğu manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder ve yönünü gösterir.
a. Öğrencilerin deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak manyetik alan şiddetini etkileyen değişkenleri analiz etmeleri ve matematiksel modeli tartışmaları sağlanır.
b. Öğrencilerin sağ el kuralını kullanarak telin, halkanın ve akım makarasının manyetik alan kuvvet çizgilerini göstermeleri sağlanır.
c. Öğrencilerin manyetik alan şiddetiyle ilgili hesaplamalar yapmaları sağlanır.

## Slide 3: İZLENCE
Önceki dersin özeti
Yıl 1820…
Oersted’ı analım
Mors alfabesi ile iletişim
Kapı zilleri
Dene&Keşfet
Manyetik alanın büyüklüğünü etkileyen değişkenler ve sağ el kuralı
Günlük hayat örnekleri
Özet
Çıkmış sorular
Gelecek derse hazırlık

## Slide 4
Önceki dersin özeti
Yıl 1820…
Oersted’ı analım
Mors alfabesi ile iletişim
Kapı zilleri
Dene&Keşfet
Manyetik alanın büyüklüğünü etkileyen değişkenler ve sağ el kuralı
Günlük hayat örnekleri
Özet
Çıkmış sorular
Gelecek derse hazırlık
Geçen Hafta Neler Öğrendik?

## Slide 5
Önceki dersin özeti
Yıl 1820…
Oersted’ı analım
Mors alfabesi ile iletişim
Kapı zilleri
Dene&Keşfet
Manyetik alanın büyüklüğünü etkileyen değişkenler ve sağ el kuralı
Günlük hayat örnekleri
Özet
Çıkmış sorular
Gelecek derse hazırlık
Geçen Hafta Neler Öğrendik?

## Slide 6
Önceki dersin özeti
Yıl 1820…
Oersted’ı analım
Mors alfabesi ile iletişim
Kapı zilleri
Dene&Keşfet
Manyetik alanın büyüklüğünü etkileyen değişkenler ve sağ el kuralı
Günlük hayat örnekleri
Özet
Çıkmış sorular
Gelecek derse hazırlık
Geçen Hafta Neler Öğrendik?

## Slide 7: 197 YIL ÖNCE…
1820 Yılında Danimarkalı fizikçi Hans Christian Oersted, üzerinden akım geçen bir telin yanında bulunan pusula ibresinde, sapma olduğunu fark etmiştir.
Böylece elektrik akımının manyetik alan oluşturduğu keşfedilmiştir.
https://www.youtube.com/watch?v=-w-1-4Xnjuw
Önceki dersin özeti
Yıl 1820…
Oersted’ı analım
Mors alfabesi ile iletişim
Kapı zilleri
Dene&Keşfet
Manyetik alanın büyüklüğünü etkileyen değişkenler ve sağ el kuralı
Günlük hayat örnekleri
Özet
Çıkmış sorular
Gelecek derse hazırlık

## Slide 8: Hans Christian Oersted’ı analım
Pusulalarınızı alın Oersted’ı anlayın…
Önceki dersin özeti
Yıl 1820…
Oersted’ı analım
Mors alfabesi ile iletişim
Kapı zilleri
Dene&Keşfet
Manyetik alanın büyüklüğünü etkileyen değişkenler ve sağ el kuralı
Günlük hayat örnekleri
Özet
Çıkmış sorular
Gelecek derse hazırlık

## Slide 9: MORS ALFABESİ İLE ANLAŞMA
170 yıl önce mesajlaşma günümüzdeki kadar kolay değildi, ama imkansız da değildi. Peki bunu nasıl başarıyorlardı?
Önceki dersin özeti
Yıl 1820…
Oersted’ı analım
Mors alfabesi ile iletişim
Kapı zilleri
Dene&Keşfet
Manyetik alanın büyüklüğünü etkileyen değişkenler ve sağ el kuralı
Günlük hayat örnekleri
Özet
Çıkmış sorular
Gelecek derse hazırlık

## Slide 10: KAPI ZİLLERİ…
Günümüzde yaygın olarak kullandığımız kapı zilleri sizce nasıl çalışıyor olabilir?
Önceki dersin özeti
Yıl 1820…
Oersted’ı analım
Mors alfabesi ile iletişim
Kapı zilleri
Dene&Keşfet
Manyetik alanın büyüklüğünü etkileyen değişkenler ve sağ el kuralı
Günlük hayat örnekleri
Özet
Çıkmış sorular
Gelecek derse hazırlık

## Slide 11: DENE –KEŞFET & YORUMLA
http://www.wiley.com/college/halliday/0470469080/simulations/sim36/sim36.html
Üzerinden akım geçen iletken telin etrafında oluşan manyetik alanın büyüklüğüne etki eden değişkenleri keşfedelim
Önceki dersin özeti
Yıl 1820…
Oersted’ı analım
Mors alfabesi ile iletişim
Kapı zilleri
Dene&Keşfet
Manyetik alanın büyüklüğünü etkileyen değişkenler ve sağ el kuralı
Günlük hayat örnekleri
Özet
Çıkmış sorular
Gelecek derse hazırlık

## Slide 12: Ampére Kanunu
Fransız bilim adamı André Marie Ampére (1775-1836) tarafından ortaya atılmıştır.
Akım taşıyan kapalı bir ilmek çevresinde manyetik alan oluştuğunu keşfetmiş ve manyetik alan akım ilişkisini formülle göstermeyi başarmıştır.
Önceki dersin özeti
Yıl 1820…
Oersted’ı analım
Mors alfabesi ile iletişim
Kapı zilleri
Dene&Keşfet
Manyetik alanın büyüklüğünü etkileyen değişkenler ve sağ el kuralı
Günlük hayat örnekleri
Özet
Çıkmış sorular
Gelecek derse hazırlık

## Slide 13: Ampére Kanunu
Durgun yükler, yükleri ile orantılı olarak elektrik alan oluştururlar. Fakat manyetik alan oluşması için yüklerin hareket halinde olması gerekir.
Üzerinden akım geçen iletken telde yükler harekete geçeceğinden, merkezi iletken tel olan, telden uzaklaştıkça zayıflayan eş merkezli daireler halinde manyetik alan oluşacaktır.
B
B
B
Önceki dersin özeti
Yıl 1820…
Oersted’ı analım
Mors alfabesi ile iletişim
Kapı zilleri
Dene&Keşfet
Manyetik alanın büyüklüğünü etkileyen değişkenler ve sağ el kuralı
Günlük hayat örnekleri
Özet
Çıkmış sorular
Gelecek derse hazırlık

## Slide 14: Ampére Kanunu
I
Telden ‘r’ kadar uzakta oluşan manyetik alanın ΔL uzunluğundaki parçalardan oluştuğunu düşünürsek tüm ΔL ‘lerin toplamı (∑ ΔL) bize çevreyi verir (ΔL =2∏r).
∑ BΔL = µ0.I
µ0 : Boşluğun manyetik geçirgenlik katsayısı
I : Akım
B = µ0.I / ΔL
B = µ0.I / 2∏r
Önceki dersin özeti
Yıl 1820…
Oersted’ı analım
Mors alfabesi ile iletişim
Kapı zilleri
Dene&Keşfet
Manyetik alanın büyüklüğünü etkileyen değişkenler ve sağ el kuralı
Günlük hayat örnekleri
Özet
Çıkmış sorular
Gelecek derse hazırlık

## Slide 15: ÜZERİNDEN AKIM GEÇEN TEL
B = Manyetik alan (Tesla)
I = Akım (Amper)
d = Akım geçen tele olan uzaklık (m)
K= µ0/4Π = 10-7 (N/) Manyetik alan sabiti
Önceki dersin özeti
Yıl 1820…
Oersted’ı analım
Mors alfabesi ile iletişim
Kapı zilleri
Dene&Keşfet
Manyetik alanın büyüklüğünü etkileyen değişkenler ve sağ el kuralı
Günlük hayat örnekleri
Özet
Çıkmış sorular
Gelecek derse hazırlık
!!! Üzerinden akım geçen telin etrafında oluşan manyetik alanı incelemek için tıklayınız. http://daskalosa.eu/physics_st/magnetic_fields.swf Ekranın sağ alt kısmında bulunan ‘Screen 2’ seçeneğini seçiniz.

## Slide 16: MANYETİK ALAN-AKIM YÖN GÖSTERİMLERİ
Sayfa düzlemine dik içeri doğru Sayfa düzlemine dik dışa doğru
Sağa doğru
Sola doğru

## Slide 17: SAĞ EL KURALI
AKIM: Baş parmağın gösterdiği yön
MANYETİK ALAN: Teli saran dört parmağın işaret ettiği yön
Önceki dersin özeti
Yıl 1820…
Oersted’ı analım
Mors alfabesi ile iletişim
Kapı zilleri
Dene&Keşfet
Manyetik alanın büyüklüğünü etkileyen değişkenler ve sağ el kuralı
Günlük hayat örnekleri
Özet
Çıkmış sorular
Gelecek derse hazırlık

## Slide 18: ÖRNEK 1
O IL = 3A
10cm L
Üzerinden şekildeki gibi 3 A akım geçen sonsuz uzunluktaki L iletken telinin, O noktasında oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğünü bulunuz.
(CEVAP: BL=2. 10 -7. 3 / 0,1 = 6. 10 -6 T)
Önceki dersin özeti
Yıl 1820…
Oersted’ı analım
Mors alfabesi ile iletişim
Kapı zilleri
Dene&Keşfet
Manyetik alanın büyüklüğünü etkileyen değişkenler ve sağ el kuralı
Günlük hayat örnekleri
Özet
Çıkmış sorular
Gelecek derse hazırlık

## Slide 19: ÖRNEK 2
K IK = 1A L IL =3A
5cm
Üzerinden şekildeki gibi 1 A ve 3 A akımlar geçen sonsuz uzunluktaki K ve L telleri paralel olarak yerleştirilmiştir. Buna göre bileşke manyetik alanın sıfır olduğu noktanın, K teline uzaklığını bulunuz.
CEVAP: BK=BL 2.K. 1/x =2.K. 3 /(x+0,05 );
x=0,025 m=2,5 cm
Önceki dersin özeti
Yıl 1820…
Oersted’ı analım
Mors alfabesi ile iletişim
Kapı zilleri
Dene&Keşfet
Manyetik alanın büyüklüğünü etkileyen değişkenler ve sağ el kuralı
Günlük hayat örnekleri
Özet
Çıkmış sorular
Gelecek derse hazırlık

## Slide 20: DENE –KEŞFET & YORUMLA
http://www.wiley.com/college/halliday/0470469080/simulations/sim37/sim37.html
Üzerinden akım geçen halkanın merkezinde oluşan manyetik alanın büyüklüğünü etkileyen faktörleri keşfedelim…
Önceki dersin özeti
Yıl 1820…
Oersted’ı analım
Mors alfabesi ile iletişim
Kapı zilleri
Dene&Keşfet
Manyetik alanın büyüklüğünü etkileyen değişkenler ve sağ el kuralı
Günlük hayat örnekleri
Özet
Çıkmış sorular
Gelecek derse hazırlık

## Slide 21: ÜZERİNDEN AKIM GEÇEN HALKA
Üzerinden akım geçen düz bir teli bükerek, halka şekline getirdiğimizi hayal edin.
Telin her noktasından oluşacak olan manyetik alan düzgün olmayacaktır.
Manyetik alan halkanın merkezinde yoğunlaşacaktır.
Bu nedenle halkanın manyetik alanı hesaplanırken uzaklık olarak r (telin merkeze olan uzaklığı) alınır.
Düzgün manyetik alan
Düzgün olmayan manyetik alan (yönü ve değeri farklılık gösteren)
Önceki dersin özeti
Yıl 1820…
Oersted’ı analım
Mors alfabesi ile iletişim
Kapı zilleri
Dene&Keşfet
Manyetik alanın büyüklüğünü etkileyen değişkenler ve sağ el kuralı
Günlük hayat örnekleri
Özet
Çıkmış sorular
Gelecek derse hazırlık

## Slide 22: ÜZERİNDEN AKIM GEÇEN HALKA
Önceki dersin özeti
Yıl 1820…
Oersted’ı analım
Mors alfabesi ile iletişim
Kapı zilleri
Dene&Keşfet
Manyetik alanın büyüklüğünü etkileyen değişkenler ve sağ el kuralı
Günlük hayat örnekleri
Özet
Çıkmış sorular
Gelecek derse hazırlık

## Slide 23: SAĞ EL KURALI
AKIM: Baş parmağın işaret ettiği yön
MANYETİK ALAN: Dört parmağın işaret ettiği yön
Önceki dersin özeti
Yıl 1820…
Oersted’ı analım
Mors alfabesi ile iletişim
Kapı zilleri
Dene&Keşfet
Manyetik alanın büyüklüğünü etkileyen değişkenler ve sağ el kuralı
Günlük hayat örnekleri
Özet
Çıkmış sorular
Gelecek derse hazırlık

## Slide 24: ÖRNEK 3
Yukarıda verilen 1 metre yarıçaplı, X halkasından şekilde gösterilen yönde, 4 A değerinde akım geçiyor. Buna göre halkanın merkezinde bulunan O noktasındaki manyetik alanın büyüklüğü kaç Tesla olur? ( k = 10-7 N/A2, π = 3 )
CEVAP: Yön(⊙), B= 24. 10 -7
IX = 4A
o
Önceki dersin özeti
Yıl 1820…
Oersted’ı analım
Mors alfabesi ile iletişim
Kapı zilleri
Dene&Keşfet
Manyetik alanın büyüklüğünü etkileyen değişkenler ve sağ el kuralı
Günlük hayat örnekleri
Özet
Çıkmış sorular
Gelecek derse hazırlık

## Slide 25: ÖRNEK 4
r yarıçaplı K çemberinden şekildeki gibi I değerinde, L telinden 6I değerinde akım geçiyor. K çemberinden geçen akımın O noktasında oluşturduğu manyetik alan B’dir. Buna göre O noktasındaki bileşke manyetik alanı B cinsinden bulunuz (Π=3 alınız.).
CEVAP: 0
6I
Önceki dersin özeti
Yıl 1820…
Oersted’ı analım
Mors alfabesi ile iletişim
Kapı zilleri
Dene&Keşfet
Manyetik alanın büyüklüğünü etkileyen değişkenler ve sağ el kuralı
Günlük hayat örnekleri
Özet
Çıkmış sorular
Gelecek derse hazırlık

## Slide 26: ÜZERİNDEN AKIM GEÇEN AKIM MAKARASI
Üzerinden akım geçen yeterince uzun düz bir teli, birden fazla halka olacak şeklinde sararsak, oluşacak olan manyetik alan için ne söyleyebiliriz?
Halkalar yan yana sıralandıklarında, merkezlerinde oluşan manyetik alanlar bir eksen boyunca süreklilik göstereceğinden manyetik alanın büyüklüğü de artacaktır.
Fransız bilim adamı Dominique-François Arago (1786-1853), akım makarasının mıknatıs olarak kullanılabileceğini keşfederek, elekromıknatısı hayatımıza katmıştır.
Önceki dersin özeti
Yıl 1820…
Oersted’ı analım
Mors alfabesi ile iletişim
Kapı zilleri
Dene&Keşfet
Manyetik alanın büyüklüğünü etkileyen değişkenler ve sağ el kuralı
Günlük hayat örnekleri
Özet
Çıkmış sorular
Gelecek derse hazırlık

## Slide 27: DENE –KEŞFET & YORUMLA
http://www.wiley.com/college/halliday/0470469080/simulations/sim38/sim38.html
Üzerinden akım geçen akım makarasının içinde oluşan manyetik alanın büyüklüğünü etkileyen faktörleri keşfedelim …
Önceki dersin özeti
Yıl 1820…
Oersted’ı analım
Mors alfabesi ile iletişim
Kapı zilleri
Dene&Keşfet
Manyetik alanın büyüklüğünü etkileyen değişkenler ve sağ el kuralı
Günlük hayat örnekleri
Özet
Çıkmış sorular
Gelecek derse hazırlık

## Slide 28: ÜZERİNDEN AKIM GEÇEN AKIM MAKARASI
B = Manyetik alan
I = Akım
N = Sarım sayısı
L = Akım makarasının uzunluğu
K= Manyetik alan sabiti
Önceki dersin özeti
Yıl 1820…
Oersted’ı analım
Mors alfabesi ile iletişim
Kapı zilleri
Dene&Keşfet
Manyetik alanın büyüklüğünü etkileyen değişkenler ve sağ el kuralı
Günlük hayat örnekleri
Özet
Çıkmış sorular
Gelecek derse hazırlık

## Slide 29: SAĞ EL KURALI
AKIM: Akım makarasını saran dört parmak
MANYETİK ALAN: Baş parmağın işaret ettiği yön
Önceki dersin özeti
Yıl 1820…
Oersted’ı analım
Mors alfabesi ile iletişim
Kapı zilleri
Dene&Keşfet
Manyetik alanın büyüklüğünü etkileyen değişkenler ve sağ el kuralı
Günlük hayat örnekleri
Özet
Çıkmış sorular
Gelecek derse hazırlık

## Slide 30: ÖRNEK 5
Yarıçapı 0,5 m, uzunluğu 500 cm ve sarım sayısı 400 olan Y bobini üzerinden şekilde görüldüğü gibi 5 A değerinde akım geçiyor.
Buna göre Y bobininin ekseninde oluşan manyetik alanın büyüklüğü nedir? (Π=3 alınız.)
CEVAP: 48. 10 -5 T
Önceki dersin özeti
Yıl 1820…
Oersted’ı analım
Mors alfabesi ile iletişim
Kapı zilleri
Dene&Keşfet
Manyetik alanın büyüklüğünü etkileyen değişkenler ve sağ el kuralı
Günlük hayat örnekleri
Özet
Çıkmış sorular
Gelecek derse hazırlık
L=500 cm
I=5A
N=400

## Slide 31: MORS ALFABESİ İLE ANLAŞMA
http://interactives.ck12.org/simulations/physics/telegraph/app/index.html
Önceki dersin özeti
Yıl 1820…
Oersted’ı analım
Mors alfabesi ile iletişim
Kapı zilleri
Dene&Keşfet
Manyetik alanın büyüklüğünü etkileyen değişkenler ve sağ el kuralı
Günlük hayat örnekleri
Özet
Çıkmış sorular
Gelecek derse hazırlık

## Slide 32: GÜNLÜK HAYAT KULLANIMLARI…
https://www.q-files.com/images/pages/images/1545/p190c2uovskp74uq1a181dc9hf88.gif
Önceki dersin özeti
Yıl 1820…
Oersted’ı analım
Mors alfabesi ile iletişim
Kapı zilleri
Dene&Keşfet
Manyetik alanın büyüklüğünü etkileyen değişkenler ve sağ el kuralı
Günlük hayat örnekleri
Özet
Çıkmış sorular
Gelecek derse hazırlık
Notes: Kapıdaki düğmeye basılmasıyla bir elektrik devresi tamamlanır ve elektromıknatıstan (doğru) akım akar. Elektromıknatıs karşısındaki bir kolu (armatürü) kendine doğru çeker. Armatür elektromıknatısa doğru hareket edince bunun ucuna bağlı olan tokmak çana vurur. Fakat armatürün hareketi aynı zamanda elektrik devresini de açar. O zaman akım kesilir, elektromıknatıs mıknatıslığını kaybeder ve armatür yaylanıp ilk konumuna döner. Fakat bu konumda armatür tekrar devreyi kapatır ve bobinden tekrar akım geçmesine sebep olur. Böylece kapıdaki düğmeye basıldığı sürece bu işlem hızlı bir şekilde boyuna tekrarlanır.

## Slide 33: GÜNLÜK HAYAT KULLANIMLARI…
Elektromanyetik vinç
Demir çekirdek ve üzerine sarılmış iletken tellerden oluşan sarımlardan oluşur.
Tel üzerinden akım geçirildiğinde bobinin ekseninde manyetik alan oluşarak, mıknatıs özelliği gösterir.
Hurda malzemelerini ayırmak için kullanılır.
Önceki dersin özeti
Yıl 1820…
Oersted’ı analım
Mors alfabesi ile iletişim
Kapı zilleri
Dene&Keşfet
Manyetik alanın büyüklüğünü etkileyen değişkenler ve sağ el kuralı
Günlük hayat örnekleri
Özet
Çıkmış sorular
Gelecek derse hazırlık

## Slide 34: MANYETİK ALAN BÜYÜKLÜKLERİ
Manyetik Alan Değeri | Kütlesi | Manyetik Alan Kaynağı
5.10-3 T | 50 g | Buzdolabı mıknatısı
1.5 T | 15 kg | MRI (Manyetik rezonans görüntüleme)
1.25 T | 12.5 kg | Neodyum-Demir-Boron (Nd2Fe14B)
11.7 T | 117 kg | 500 MHz NMR spectrometer
73000T | 7.3 MG | Labaratuvarda kullanılan malzemeleri kullanılmaz hale getirmiş. (Institute for Solid State Physics, Tokyo)
106 T 108 T | 10GG 1TG | Nötron yıldızı
MRI cihazının manyetik alanının etkisi: https://www.youtube.com/watch?v=6BBx8BwLhqg

## Slide 35: BUGÜN NELER ÖĞRENDİK
Üzerinden akım geçen telin etrafında manyetik alan olduğunu keşfeden kişiyi (Hans Christian Oersted)
Telgrafın, kapı zillerinin ve mıknatıslı vinçlerin çalışma prensibini öğrendik
Üzerinden akım geçen telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının ekseninde oluşan manyetik alanları etkileyen faktörleri keşfettik, sağ el kuralı kullanarak manyetik alanların yönlerini belirledik.
Önceki dersin özeti
Yıl 1820…
Oersted’ı analım
Mors alfabesi ile iletişim
Kapı zilleri
Dene&Keşfet
Manyetik alanın büyüklüğünü etkileyen değişkenler ve sağ el kuralı
Günlük hayat örnekleri
Özet
Çıkmış sorular
Gelecek derse hazırlık

## Slide 36
Önceki dersin özeti
Yıl 1820…
Oersted’ı analım
Mors alfabesi ile iletişim
Kapı zilleri
Dene&Keşfet
Manyetik alanın büyüklüğünü etkileyen değişkenler ve sağ el kuralı
Günlük hayat örnekleri
Özet
Çıkmış sorular
Gelecek derse hazırlık

## Slide 37
Önceki dersin özeti
Yıl 1820…
Oersted’ı analım
Mors alfabesi ile iletişim
Kapı zilleri
Dene&Keşfet
Manyetik alanın büyüklüğünü etkileyen değişkenler ve sağ el kuralı
Günlük hayat örnekleri
Özet
Çıkmış sorular
Gelecek derse hazırlık

## Slide 38
Önceki dersin özeti
Yıl 1820…
Oersted’ı analım
Mors alfabesi ile iletişim
Kapı zilleri
Dene&Keşfet
Manyetik alanın büyüklüğünü etkileyen değişkenler ve sağ el kuralı
Günlük hayat örnekleri
Özet
Çıkmış sorular
Gelecek derse hazırlık

## Slide 39
Önceki dersin özeti
Yıl 1820…
Oersted’ı analım
Mors alfabesi ile iletişim
Kapı zilleri
Dene&Keşfet
Manyetik alanın büyüklüğünü etkileyen değişkenler ve sağ el kuralı
Günlük hayat örnekleri
Özet
Çıkmış sorular
Gelecek derse hazırlık

## Slide 40
Önceki dersin özeti
Yıl 1820…
Oersted’ı analım
Mors alfabesi ile iletişim
Kapı zilleri
Dene&Keşfet
Manyetik alanın büyüklüğünü etkileyen değişkenler ve sağ el kuralı
Günlük hayat örnekleri
Özet
Çıkmış sorular
Gelecek derse hazırlık

## Slide 41
Önceki dersin özeti
Yıl 1820…
Oersted’ı analım
Mors alfabesi ile iletişim
Kapı zilleri
Dene&Keşfet
Manyetik alanın büyüklüğünü etkileyen değişkenler ve sağ el kuralı
Günlük hayat örnekleri
Özet
Çıkmış sorular
Gelecek derse hazırlık

## Slide 42
Önceki dersin özeti
Yıl 1820…
Oersted’ı analım
Mors alfabesi ile iletişim
Kapı zilleri
Dene&Keşfet
Manyetik alanın büyüklüğünü etkileyen değişkenler ve sağ el kuralı
Günlük hayat örnekleri
Özet
Çıkmış sorular
Gelecek derse hazırlık

## Slide 43
Önceki dersin özeti
Yıl 1820…
Oersted’ı analım
Mors alfabesi ile iletişim
Kapı zilleri
Dene&Keşfet
Manyetik alanın büyüklüğünü etkileyen değişkenler ve sağ el kuralı
Günlük hayat örnekleri
Özet
Çıkmış sorular
Gelecek derse hazırlık

## Slide 44
Önceki dersin özeti
Yıl 1820…
Oersted’ı analım
Mors alfabesi ile iletişim
Kapı zilleri
Dene&Keşfet
Manyetik alanın büyüklüğünü etkileyen değişkenler ve sağ el kuralı
Günlük hayat örnekleri
Özet
Çıkmış sorular
Gelecek derse hazırlık

## Slide 45
11.2.4. Manyetizma ve elektromanyetik indüklenme
11.2.4.2. Üzerinden akım geçen bir tele manyetik alanda etki eden kuvvetin yönünün ve şiddetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.
a. Öğrencilerin deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak kuvveti etkileyen değişkenleri analiz etmeleri ve matematiksel modeli tartışmaları sağlanır.
b. Öğrencilerin manyetik kuvvetin yönünü belirlemek için sağ el kuralını uygulamaları sağlanır.
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA NE ÖĞRENECEĞİZ?

## Slide 46
Önümüzdeki Hafta Görüşürüz
Düzenli Çalışalım ve 