## Slide 1: 11. SINIF: ELEKTRİK ve MANYETİZMA ÜNİTESİ Alternatif Akım 1
Doç. Dr. Ali ERYILMAZ

## Slide 2
Ne Öğreneceğiz: KAZANIMLAR
11.2.5. Alternatif Akım
11.2.5.1. Alternatif akımı açıklar.
11.2.5.2. Alternatif ve doğru akım arasındaki benzerlik ve farklılıkları tartışır.
11.2.5.3. Alternatif akımın etkin ve maksimum değerlerini birbirleri ile ilişkilendirir.
11.2.5.4. Alternatif akım ve doğru akımın avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırır.
a. Öğrencilerin alternatif akımının kullanılabilirliği ile ilgili bilim tarihinde yer alan tartışmaları incelemeleri sağlanır.
b. Öğrencilerin farklı ülkelerin elektrik şebekelerinde kullanılan gerilim değerlerine örnekler vermeleri ve sebeplerini tartışmaları sağlanır.

## Slide 3
Bugün Neler Öğreneceğiz?
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Elektrik Prizlerinin Pozitif ve Negatif Uçları Neresidir?
Ampul Sürekli Işık Veriyor mu?
Alternatif (Değişken) Akım (AC)
Alternatif Akımın Etkin ve Maksimum Değerleri
Alternatif Akım ve Doğru Akımın Avantaj ve Dezavantajları
Elektrik Prizlerinin Pozitif ve Negatif Uçları Neresidir?
Ampul Sürekli Işık Veriyor mu?
Günün özeti
Soru Çözümü
Bugün ne öğrendik?

## Slide 4
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Elektrik Prizlerinin Pozitif ve Negatif Uçları Neresidir?
Ampul Sürekli Işık Veriyor mu?
Alternatif (Değişken) Akım (AC)
Alternatif Akımın Etkin ve Maksimum Değerleri
Alternatif Akım ve Doğru Akımın Avantaj ve Dezavantajları
Elektrik Prizlerinin Pozitif ve Negatif Uçları Neresidir?
Ampul Sürekli Işık Veriyor mu?
Günün özeti
Soru Çözümü
Bugün ne öğrendik?

## Slide 5: Elektrik Prizlerinin Pozitif ve Negatif Uçları Neresidir?
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Elektrik Prizlerinin Pozitif ve Negatif Uçları Neresidir?
Ampul Sürekli Işık Veriyor mu?
Alternatif (Değişken) Akım (AC)
Alternatif Akımın Etkin ve Maksimum Değerleri
Alternatif Akım ve Doğru Akımın Avantaj ve Dezavantajları
Elektrik Prizlerinin Pozitif ve Negatif Uçları Neresidir?
Ampul Sürekli Işık Veriyor mu?
Günün özeti
Soru Çözümü
Bugün ne öğrendik?
Notes: Pillerde pozitif kutup var iken prizlerde niye yoktur?

## Slide 6: Ampul Sürekli Işık Veriyor mu?
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Elektrik Prizlerinin Pozitif ve Negatif Uçları Neresidir?
Ampul Sürekli Işık Veriyor mu?
Alternatif (Değişken) Akım (AC)
Alternatif Akımın Etkin ve Maksimum Değerleri
Alternatif Akım ve Doğru Akımın Avantaj ve Dezavantajları
Elektrik Prizlerinin Pozitif ve Negatif Uçları Neresidir?
Ampul Sürekli Işık Veriyor mu?
Günün özeti
Soru Çözümü
Bugün ne öğrendik?

## Slide 7: Alternatif (Değişken) Akım (AC)
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Elektrik Prizlerinin Pozitif ve Negatif Uçları Neresidir?
Ampul Sürekli Işık Veriyor mu?
Alternatif (Değişken) Akım (AC)
Alternatif Akımın Etkin ve Maksimum Değerleri
Alternatif Akım ve Doğru Akımın Avantaj ve Dezavantajları
Elektrik Prizlerinin Pozitif ve Negatif Uçları Neresidir?
Ampul Sürekli Işık Veriyor mu?
Günün özeti
Soru Çözümü
Bugün ne öğrendik?
Notes: Manyetik alanda w açısal hızıyla dönen tel bir çerçevede manyetik akı değişiminden dolayı indüksiyon akımı oluştuğunu bulmuştuk.

## Slide 8: Alternatif (Değişken) Akım (AC)
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Elektrik Prizlerinin Pozitif ve Negatif Uçları Neresidir?
Ampul Sürekli Işık Veriyor mu?
Alternatif (Değişken) Akım (AC)
Alternatif Akımın Etkin ve Maksimum Değerleri
Alternatif Akım ve Doğru Akımın Avantaj ve Dezavantajları
Elektrik Prizlerinin Pozitif ve Negatif Uçları Neresidir?
Ampul Sürekli Işık Veriyor mu?
Günün özeti
Soru Çözümü
Bugün ne öğrendik?
Notes: Bu akım bir yöne doğru önce artıp maksimum büyüklüğe vardıktan sonra azalarak sıfır oluyor ve ters yöne aynı değişimi gerçekleştiriyor

## Slide 9: Alternatif (Değişken) Akım (AC)
Ꜫ = V = sin(wt)
I = sin(wt)
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Elektrik Prizlerinin Pozitif ve Negatif Uçları Neresidir?
Ampul Sürekli Işık Veriyor mu?
Alternatif (Değişken) Akım (AC)
Alternatif Akımın Etkin ve Maksimum Değerleri
Alternatif Akım ve Doğru Akımın Avantaj ve Dezavantajları
Elektrik Prizlerinin Pozitif ve Negatif Uçları Neresidir?
Ampul Sürekli Işık Veriyor mu?
Günün özeti
Soru Çözümü
Bugün ne öğrendik?
Notes: Voltajın veya akımın değişimi sinus dalgasının değerlerine benzer. Ve Sinüs dalgası cinsinden formüldeki gibi yazılabilir.

## Slide 10: Alternatif (AC) ve Doğru Akım (DC)
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Elektrik Prizlerinin Pozitif ve Negatif Uçları Neresidir?
Ampul Sürekli Işık Veriyor mu?
Alternatif (Değişken) Akım (AC)
Alternatif Akımın Etkin ve Maksimum Değerleri
Alternatif Akım ve Doğru Akımın Avantaj ve Dezavantajları
Elektrik Prizlerinin Pozitif ve Negatif Uçları Neresidir?
Ampul Sürekli Işık Veriyor mu?
Günün özeti
Soru Çözümü
Bugün ne öğrendik?
Notes: Doğru ve alternatif akımın devrede gösterimi şekillerdeki gibidir. Doğru akım devreye tek yön akım verirken alternative akım devreye iki yönde de akım verir.

## Slide 11: Alternatif Akımın Etkin ve Maksimum Değerleri
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Elektrik Prizlerinin Pozitif ve Negatif Uçları Neresidir?
Ampul Sürekli Işık Veriyor mu?
Alternatif (Değişken) Akım (AC)
Alternatif Akımın Etkin ve Maksimum Değerleri
Alternatif Akım ve Doğru Akımın Avantaj ve Dezavantajları
Elektrik Prizlerinin Pozitif ve Negatif Uçları Neresidir?
Ampul Sürekli Işık Veriyor mu?
Günün özeti
Soru Çözümü
Bugün ne öğrendik?
Notes: RMS değer ortalama değer mi? rms (root mean square) değeri (etkin değeri), ampermetre ve voltmetrenin ölçtüğü değerdir. Değişken bir akımın bir dirençte enerji olarak ortaya çıkaracağı etkinin aynısını doğru akım ile çıkaran değerdir. Sinüs şeklindeki voltaj ve akım değerleri için maksimum değerin kök ikiye bölümüdür. Diğer değişim şekillerinde (sinüs dışı) etkin değer formülü farklıdır.

## Slide 12: Alternatif Akımın Etkin ve Maksimum Değerleri: Örnek Çözelim
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Elektrik Prizlerinin Pozitif ve Negatif Uçları Neresidir?
Ampul Sürekli Işık Veriyor mu?
Alternatif (Değişken) Akım (AC)
Alternatif Akımın Etkin ve Maksimum Değerleri
Alternatif Akım ve Doğru Akımın Avantaj ve Dezavantajları
Elektrik Prizlerinin Pozitif ve Negatif Uçları Neresidir?
Ampul Sürekli Işık Veriyor mu?
Günün özeti
Soru Çözümü
Bugün ne öğrendik?

## Slide 13: Alternatif Akım ve Doğru Akımın Avantaj ve Dezavantajları
Alternatif Akım;
Üretimdeki komütatörden gelen sesi düşürdü.
Elektrik transferinde ısı ile kaybı düşürdü.
Elektrik transferinde daha ince kablolarla taşınabildiği için maliyeti düşürdü.
Gerilim yükseltilmesi ve düşürülmesini ucuzlattı ve kolaylaştırdı.
Elektrik transferinde, motorlarında ve transformatörlerde verimi artırdı.
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Elektrik Prizlerinin Pozitif ve Negatif Uçları Neresidir?
Ampul Sürekli Işık Veriyor mu?
Alternatif (Değişken) Akım (AC)
Alternatif Akımın Etkin ve Maksimum Değerleri
Alternatif Akım ve Doğru Akımın Avantaj ve Dezavantajları
Elektrik Prizlerinin Pozitif ve Negatif Uçları Neresidir?
Ampul Sürekli Işık Veriyor mu?
Günün özeti
Soru Çözümü
Bugün ne öğrendik?
Notes: Üretim sesini düşürdü (Kommutatöre ihtiyaç kalmadığından)
Transferde ısı ile kaybı düşürdü (Elektrik taşıma hatlarında yüksek akımla taşınırsa ısı kaybı çok olacaktır. Güç aynı kalacak şekilde voltaj ve akım değerlerinden oynayabiliyor olmak bunu getiriyor.)
Maliyeti düşürdü (hem çok kalın tellerle taşımak gerekecekti hem farklı parçalar gerektirecekti.)
Verimi artırdı. (sürtünmeleri ve gereksiz parçaları azaltarak yaptı)

## Slide 14: Alternatif Akım ve Doğru Akımın Avantaj ve Dezavantajları
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Elektrik Prizlerinin Pozitif ve Negatif Uçları Neresidir?
Ampul Sürekli Işık Veriyor mu?
Alternatif (Değişken) Akım (AC)
Alternatif Akımın Etkin ve Maksimum Değerleri
Alternatif Akım ve Doğru Akımın Avantaj ve Dezavantajları
Elektrik Prizlerinin Pozitif ve Negatif Uçları Neresidir?
Ampul Sürekli Işık Veriyor mu?
Günün özeti
Soru Çözümü
Bugün ne öğrendik?
Notes: Hangileri daha kullanışlı? Duruma göre (Elektriği ne için kullanıyorsunuz? Taşırken farklı, kullanırken farklı) değişebilir ama yaygın kullanıma dikkat.

## Slide 15: Elektrik Prizlerinin Pozitif ve Negatif Uçları Neresidir?
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Elektrik Prizlerinin Pozitif ve Negatif Uçları Neresidir?
Ampul Sürekli Işık Veriyor mu?
Alternatif (Değişken) Akım (AC)
Alternatif Akımın Etkin ve Maksimum Değerleri
Alternatif Akım ve Doğru Akımın Avantaj ve Dezavantajları
Elektrik Prizlerinin Pozitif ve Negatif Uçları Neresidir?
Ampul Sürekli Işık Veriyor mu?
Günün özeti
Soru Çözümü
Bugün ne öğrendik?
Notes: Bir yönü yok ki veya iki yönde de çalışıyor! Yani yönü saniyede frekans değeri kadar değişiyor.

## Slide 16: Ampul Sürekli Işık Veriyor mu?
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Elektrik Prizlerinin Pozitif ve Negatif Uçları Neresidir?
Ampul Sürekli Işık Veriyor mu?
Alternatif (Değişken) Akım (AC)
Alternatif Akımın Etkin ve Maksimum Değerleri
Alternatif Akım ve Doğru Akımın Avantaj ve Dezavantajları
Elektrik Prizlerinin Pozitif ve Negatif Uçları Neresidir?
Ampul Sürekli Işık Veriyor mu?
Günün özeti
Soru Çözümü
Bugün ne öğrendik?

## Slide 17: Günün Özeti
Ꜫ = V = sin(wt)
I = sin(wt)
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Elektrik Prizlerinin Pozitif ve Negatif Uçları Neresidir?
Ampul Sürekli Işık Veriyor mu?
Alternatif (Değişken) Akım (AC)
Alternatif Akımın Etkin ve Maksimum Değerleri
Alternatif Akım ve Doğru Akımın Avantaj ve Dezavantajları
Elektrik Prizlerinin Pozitif ve Negatif Uçları Neresidir?
Ampul Sürekli Işık Veriyor mu?
Günün özeti
Soru Çözümü
Bugün ne öğrendik?

## Slide 18: Soru Çözümü
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Elektrik Prizlerinin Pozitif ve Negatif Uçları Neresidir?
Ampul Sürekli Işık Veriyor mu?
Alternatif (Değişken) Akım (AC)
Alternatif Akımın Etkin ve Maksimum Değerleri
Alternatif Akım ve Doğru Akımın Avantaj ve Dezavantajları
Elektrik Prizlerinin Pozitif ve Negatif Uçları Neresidir?
Ampul Sürekli Işık Veriyor mu?
Günün özeti
Soru Çözümü
Bugün ne öğrendik?

## Slide 19: Soru Çözümü
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Elektrik Prizlerinin Pozitif ve Negatif Uçları Neresidir?
Ampul Sürekli Işık Veriyor mu?
Alternatif (Değişken) Akım (AC)
Alternatif Akımın Etkin ve Maksimum Değerleri
Alternatif Akım ve Doğru Akımın Avantaj ve Dezavantajları
Elektrik Prizlerinin Pozitif ve Negatif Uçları Neresidir?
Ampul Sürekli Işık Veriyor mu?
Günün özeti
Soru Çözümü
Bugün ne öğrendik?

## Slide 20: Soru Çözümü
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Elektrik Prizlerinin Pozitif ve Negatif Uçları Neresidir?
Ampul Sürekli Işık Veriyor mu?
Alternatif (Değişken) Akım (AC)
Alternatif Akımın Etkin ve Maksimum Değerleri
Alternatif Akım ve Doğru Akımın Avantaj ve Dezavantajları
Elektrik Prizlerinin Pozitif ve Negatif Uçları Neresidir?
Ampul Sürekli Işık Veriyor mu?
Günün özeti
Soru Çözümü
Bugün ne öğrendik?

## Slide 21: Soru Çözümü
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Elektrik Prizlerinin Pozitif ve Negatif Uçları Neresidir?
Ampul Sürekli Işık Veriyor mu?
Alternatif (Değişken) Akım (AC)
Alternatif Akımın Etkin ve Maksimum Değerleri
Alternatif Akım ve Doğru Akımın Avantaj ve Dezavantajları
Elektrik Prizlerinin Pozitif ve Negatif Uçları Neresidir?
Ampul Sürekli Işık Veriyor mu?
Günün özeti
Soru Çözümü
Bugün ne öğrendik?

## Slide 22
Bugün Neler Öğrendik?
11.2.5. Alternatif Akım
11.2.5.1. Alternatif akımı açıklar.
11.2.5.2. Alternatif ve doğru akım arasındaki benzerlik ve farklılıkları tartışır.
11.2.5.3. Alternatif akımın etkin ve maksimum değerlerini birbirleri ile ilişkilendirir.
11.2.5.4. Alternatif akım ve doğru akımın avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırır.
a. Öğrencilerin alternatif akımının kullanılabilirliği ile ilgili bilim tarihinde yer alan tartışmaları incelemeleri sağlanır.
b. Öğrencilerin farklı ülkelerin elektrik şebekelerinde kullanılan gerilim değerlerine örnekler vermeleri ve sebeplerini tartışmaları sağlanır.

## Slide 23
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA NE ÖĞRENECEĞİZ?
11.2.5. Alternatif Akım
11.2.5.5. Alternatif akım devrelerinde devre direncini etkileyen değişkenleri belirler.
11.2.5.6. İndüktans, kapasitans ve empedans kavramlarını açıklar.
a. Vektörel ve matematiksel işlemlere girilmez.
11.2.5.7. Değişken ve doğru akım devrelerinde bobinin ve sığacın davranışını açıklar.
a. RLC devre işlemlerine girilmez.
11.2.5.8. Bir alternatif akım devresinin rezonans halini açıklar.
a. Öğrenciler bobinlerin ve kondansatörlerin elektronik devrelerde kullanım alanlarına örnekler verir ve rezonans durumunu açıklamaları sağlanır.

## Slide 24
https://www.izlesene.com/video/yildirimlarin-efendisi-nikola-tesla-master-of-lightning/3602719
Yıldırımların Efendisi – Nikola Tesla, 2000 yılı yapımı

## Slide 25
Önümüzdeki Hafta Görüşürüz
Düzenli Çalışalım ve 