## Slide 1: 11. SINIF: ELEKTRİK ve MANYETİZMA ÜNİTESİ Transformatörler
Doç. Dr. Ömer F. Özdemir
Notes: Derse başlııyoruz. İlk Sunu…

## Slide 2
Ne Öğreneceğiz: KAZANIMLAR
11.2.6.1. Transformatörlerin çalışma ilkelerini açıklar.
a. Primer gerilimi, sekonder gerilimi, primer akım şiddeti, sekonder akım şiddeti, primer gücü, sekonder gücü kavramları açıklanır.
b. Öğrencilerin deney yaparak ve simülasyonlar kullanarak transformatörlerin çalışma ilkesine yönelik çıkarımlar yapmaları sağlanır.
c. Öğrencilerin elektrik enerjisinin taşınma sürecinde transformatörlerin rolünü sorgulamaları sağlanır.
11.2.6.2. Transfomatörlerin kullanım amaçlarını açıklar.
a. Öğrencilerin transformatörlerin kullanıldığı yerleri araştırmaları sağlanır.
Notes: Kazanımların önemini vurgulayalım. Niye paylaşmaya değer görüyoruz.

## Slide 3
Bugün Neler Öğreneceğiz?
Transformatörlerin yapısı
Transformatörler nasıl çalışır?
Transformatörlerde Voltaj, akım ve güç
Transformatörlerin Kullanım alanları
Notes: İzlence

## Slide 4
İndüktans
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Geçen Hafta Neler Öğrendik
Transformatörlerin Yapısı?
Transformatörler Nasıl çalışır?
Tranformatörlerde Güç, Voltaj ve Akım
Transformatörlerin Kullanım Alanları?
Günün Özeti

## Slide 5
Geçen Hafta Neler Öğrendik
Transformatörlerin Yapısı?
Transformatörler Nasıl çalışır?
Tranformatörlerde Güç, Voltaj ve Akım
Transformatörlerin Kullanım Alanları?
Günün Özeti
Geçen Hafta Neler Öğrendik?

## Slide 6
Transformatörlerin Yapısı?
Alternatif gerilimi yükseltip alçaltabilen düzeneklere transformatör denir.
En basit haliyle, ferromagnetik bir malzeme üzerine sarılı iki ayrı bobinden oluşur.
Geçen Hafta Neler Öğrendik
Transformatörlerin Yapısı?
Transformatörler Nasıl çalışır?
Tranformatörlerde Güç, Voltaj ve Akım
Transformatörlerin Kullanım Alanları?
Günün Özeti

## Slide 7
Transformatörler Nasıl Çalışır?
http://interactives.ck12.org/simulations/physics/ac-transformer/app/index.html?_ga=2.116033409.600538092.1494496426-2106180125.1494214741
Deneyelim!
Geçen Hafta Neler Öğrendik
Transformatörlerin Yapısı?
Transformatörler Nasıl çalışır?
Tranformatörlerde Güç, Voltaj ve Akım
Transformatörlerin Kullanım Alanları?
Günün Özeti

## Slide 8
Transformatörler Nasıl Çalışır?
Birincil bobindeki alternatif gerilim birincil bobin üzerinde alternatif akım oluşturur.
Birincil bobindeki alternatif akım birincil bobin içerisinde yönü sürekli değişen bir manyetik alan oluşturur.
Bobinlerin sarılı olduğu ferromanyetik malzeme değişen manyetik alanı ikincil bobine iletir.
İkincil bobin içerinde değişen manyetik alan ikincil bobin üzerinde alternatif gerilim ve akım oluşturur.
Geçen Hafta Neler Öğrendik
Transformatörlerin Yapısı?
Transformatörler Nasıl çalışır?
Tranformatörlerde Güç, Voltaj ve Akım
Transformatörlerin Kullanım Alanları?
Günün Özeti

## Slide 9
Transformatörlerde güç, voltaj ve akım
Transformatörlerde güç iletimi: İdeal transformatörlerde güç kaybı yoktur bu nedenle birincil bobinde üretilen güç ikincil bobine aktarılan güce eşittir.
Transformatörlerde voltaj: Bobinlerdeki sarım sayısı ile bobinlerdeki voltaj doğru orantılıdır. (Önemli: Birincil bobindeki voltaj değişmez sadece güç kaynağının sağladığı voltaja eşittir.)
Transformatörlerde akım: Bobinlerdeki sarım sayısı ile bobinlerdeki akım ters orantılıdır. Bobinlerdeki sarım sayısına göre her iki bobindeki akım da değişebilir)
Geçen Hafta Neler Öğrendik
Transformatörlerin Yapısı?
Transformatörler Nasıl çalışır?
Tranformatörlerde Güç, Voltaj ve Akım
Transformatörlerin Kullanım Alanları?
Günün Özeti

## Slide 10
Transformatörlerde güç, voltaj ve akım
Geçen Hafta Neler Öğrendik
Transformatörlerin Yapısı?
Transformatörler Nasıl çalışır?
Tranformatörlerde Güç, Voltaj ve Akım
Transformatörlerin Kullanım Alanları?
Günün Özeti

## Slide 11
Transformatörlerin Kullanım Alanları
Voltaj değişikliğine ihtiyaç duyulan bütün durumlarda kullanılır:
  Adaptörler: Cep telefonları, radyolar, laptoplar, vb.
  Trafolar: Elektrik Enerjisi İletim ve Dağıtım Şebekeleri
    Alçak gerilim şebekeleri (1000 volta kadar): Dağıtım amaçlı kullanılır
    Orta gerilim şebekeleri (1000-35 kV arası): Kısa mesafelerde dağıtım amaçlı kullanılır (il içi).
    Yüksek gerilim şebekeleri (35 kV-154 kV arası): Orta mesafelerde iletim amaçlı kullanılır (yakın iller)
    Çok yüksek gerilim şebekeleri (154 kV’dan fazla): Uzun mesafelerde iletim amaçlı kullanılır. (uzak iller)
Tartışalım: Neden uzun mesafeli iletimlerde yüksek gerilim kullanılıyor?
Geçen Hafta Neler Öğrendik
Transformatörlerin Yapısı?
Transformatörler Nasıl çalışır?
Tranformatörlerde Güç, Voltaj ve Akım
Transformatörlerin Kullanım Alanları?
Günün Özeti

## Slide 12
Transformatörlerin Kullanım Alanları
Aşağıdaki şekilde gösterilen adaptörü 12 volt ve 500 mA ile çalışan bir elektronik araç için kullanmak uygun mudur? Neden?
Geçen Hafta Neler Öğrendik
Transformatörlerin Yapısı?
Transformatörler Nasıl çalışır?
Tranformatörlerde Güç, Voltaj ve Akım
Transformatörlerin Kullanım Alanları?
Günün Özeti

## Slide 13: Günün Özeti
11.2.6.1. Transformatörlerin çalışma ilkelerini açıklar.
a. Primer gerilimi, sekonder gerilimi, primer akım şiddeti, sekonder akım şiddeti, primer gücü, sekonder gücü kavramları açıklanır.
b. Öğrencilerin deney yaparak ve simülasyonlar kullanarak transformatörlerin çalışma ilkesine yönelik çıkarımlar yapmaları sağlanır.
c. Öğrencilerin elektrik enerjisinin taşınma sürecinde transformatörlerin rolünü sorgulamaları sağlanır.
11.2.6.2. Transfomatörlerin kullanım amaçlarını açıklar.
a. Öğrencilerin transformatörlerin kullanıldığı yerleri araştırmaları sağlanır.
Geçen Hafta Neler Öğrendik
Transformatörlerin Yapısı?
Transformatörler Nasıl çalışır?
Tranformatörlerde Güç, Voltaj ve Akım
Transformatörlerin Kullanım Alanları?
Günün Özeti

## Slide 14: Günün Özeti
Alternatif gerilimi yükseltip alçaltabilen düzeneklere transformatör denir.
İdeal transformatörlerde güç korunur.
İkincil bobindeki gerilim ve akım bobinlerdeki sarım sayısına göre değişir.
Birincil bobindeki gerilim ve güç kaynağının sağladığı gerilim ve güçtür değişmez. Fakat akım, bobinlerdeki sarım sayısına göre değişebilir.
Transformatörler gerilim değişikliğine ihtiyaç duyulan durumlarda kullanılır: adaptörler ve trafolar
Geçen Hafta Neler Öğrendik
Transformatörlerin Yapısı?
Transformatörler Nasıl çalışır?
Tranformatörlerde Güç, Voltaj ve Akım
Transformatörlerin Kullanım Alanları?
Günün Özeti

## Slide 15
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA NE ÖĞRENECEĞİZ?
11.2.6.3. İdeal olmayan bir transformatörün verimini hesaplar.
11.2.6.4. Enerji transferlerinde güç kaybını azaltmak için bir proje tasarlar.
a. Proje tasarımında gruplar oluşturulmasına, ortak kararlar alınmasına, görevlerin paylaştırılmasına, sürecin ve ürünün değerlendirilmesine imkân verilir.

## Slide 16
Önümüzdeki Hafta Görüşürüz
Düzenli Çalışalım ve 