## Slide 1: 11. SINIF: ELEKTRİK ve MANYETİZMA ÜNİTESİ Transformatörler 2
Doç. Dr. Ali Eryılmaz
Notes: Derse başlııyoruz. İlk Sunu…

## Slide 2
Ne Öğreneceğiz: KAZANIMLAR
11.2.6.3. İdeal olmayan bir transformatörün verimini hesaplar.
11.2.6.4. Enerji transferlerinde güç kaybını azaltmak için bir proje tasarlar.
a. Proje tasarımında gruplar oluşturulmasına, ortak kararlar alınmasına, görevlerin paylaştırılmasına, sürecin ve ürünün değerlendirilmesine imkân verilir.
Notes: Kazanımların önemini vurgulayalım. Niye paylaşmaya değer görüyoruz.

## Slide 3
Bugün Neler Öğreneceğiz?
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Transformatörlerin Verimi
Örnek Çözelim
Enerji Transferlerinde Güç Kaybı
Enerji Transferlerinde Güç Kaybını Azaltmak
Günün Özeti
Önümüzdeki Yıl Ne Öğreneceğiz?
Önümüzdeki Yılın İlk Haftası Ne Öğreneceğiz?
Notes: İzlence

## Slide 4
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Alternatif gerilimi yükseltip alçaltabilen düzeneklere transformatör denir.
İdeal transformatörlerde güç korunur.
İkincil bobindeki gerilim ve akım bobinlerdeki sarım sayısına göre değişir.
Transformatörler, adaptör ve trafolar olarak bilinir.
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Transformatörlerin Verimi
Örnek Çözelim
Enerji Transferlerinde Güç Kaybı
Enerji Transferlerinde Güç Kaybını Azaltmak
Günün Özeti

## Slide 5
Ns < Np ise Vs < Vp Alçaltıcı transformatörler
Ns > Np ise Vs > Vp Yükseltici transformatörler
değiştirme oranı
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Transformatörlerin Verimi
Örnek Çözelim
Enerji Transferlerinde Güç Kaybı
Enerji Transferlerinde Güç Kaybını Azaltmak
Günün Özeti

## Slide 6
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Transformatörlerin Verimi
Örnek Çözelim
Enerji Transferlerinde Güç Kaybı
Enerji Transferlerinde Güç Kaybını Azaltmak
Günün Özeti

## Slide 7
Transformatörlerin Verimi
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Transformatörlerin Verimi
Örnek Çözelim
Enerji Transferlerinde Güç Kaybı
Enerji Transferlerinde Güç Kaybını Azaltmak
Günün Özeti

## Slide 8
Örnek Çözelim
% 91
Bir transformatörün birincil sarımlarına 220 V değerinde potansiyel fark uygulandığında ikincil sarımlarda 12 V potansiyel fark elde ediliyor. Birincil sarımlardan 3 A akım geçerken ikincil sarımlardan 50 A akım geçiyor. Buna göre transformatörün verimini hesaplayınız.
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Transformatörlerin Verimi
Örnek Çözelim
Enerji Transferlerinde Güç Kaybı
Enerji Transferlerinde Güç Kaybını Azaltmak
Günün Özeti

## Slide 9
Örnek Çözelim
1,33 A
1,20 A
Bir transformatörün birincil sarımlarına 40 V değerinde potansiyel fark uygulandığında ikincil sarımlarda 90 V potansiyel fark elde ediliyor. Birincil sarımlardan 3 A akım geçtiğine göre ikincil sarımlardan geçen akımı;
İdeal transformatör için bulunuz.
% 90 verimli transformatör için bulunuz.
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Transformatörlerin Verimi
Örnek Çözelim
Enerji Transferlerinde Güç Kaybı
Enerji Transferlerinde Güç Kaybını Azaltmak
Günün Özeti

## Slide 10
Enerji Transferinde Güç Kaybı
Sebepleri;
Transformatörün ısınması: Ohmik direncin olması
Fuko (Girdap) akımları: Sacların içerisinde oluşan ve dairesel olarak dolaşan akımdır.
Histeresiz olayı: Demir çekirdekte (nüvede) oluşan direnç
İndüktans: Sargı tellerinin alternatif akım direnci oluşturması
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Transformatörlerin Verimi
Örnek Çözelim
Enerji Transferlerinde Güç Kaybı
Enerji Transferlerinde Güç Kaybını Azaltmak
Günün Özeti
Notes: Eddy akımlarının demosu:
https://www.youtube.com/watch?v=Yu1uRvErM80

## Slide 11
Enerji Transferinde Güç Kaybını Azaltmak
Ohmik direncin azaltılması
Girdap akımlarının azaltılması için ince levhaların üst üste paketlenmesiyle oluşturulan çekirdek
Boştayken prizden çıkarmak
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Transformatörlerin Verimi
Örnek Çözelim
Enerji Transferlerinde Güç Kaybı
Enerji Transferlerinde Güç Kaybını Azaltmak
Günün Özeti
Notes: Eddy akımlarının demosu:
https://www.youtube.com/watch?v=ezXVzc64qRE

## Slide 12
Enerji Transferinde Güç Kaybını Azaltmak
E-I Çekirdek
Toroidal (halka şekilli) Çekirdek
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Transformatörlerin Verimi
Örnek Çözelim
Enerji Transferlerinde Güç Kaybı
Enerji Transferlerinde Güç Kaybını Azaltmak
Günün Özeti
Notes: E-I çekirdeklilerde %90 altı Halka çekirdeklilerde %90 üstü

## Slide 13: Günün Özeti
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Transformatörlerin Verimi
Örnek Çözelim
Enerji Transferlerinde Güç Kaybı
Enerji Transferlerinde Güç Kaybını Azaltmak
Günün Özeti
Transformatörün verimi % 100 ise;

## Slide 14: Günün Özeti
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Transformatörlerin Verimi
Örnek Çözelim
Enerji Transferlerinde Güç Kaybı
Enerji Transferlerinde Güç Kaybını Azaltmak
Günün Özeti
Güç Kaybını Azaltmak
Ohmik direncin azaltılması
Girdap akımlarının azaltılması için ince levhaların üst üste paketlenmesiyle oluşturulan çekirdek
Boştayken prizden çıkarmak
Halka şekilli transformatör kullanmak

## Slide 15: Soru Çözümü
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Transformatörlerin Verimi
Örnek Çözelim
Enerji Transferlerinde Güç Kaybı
Enerji Transferlerinde Güç Kaybını Azaltmak
Günün Özeti
Soru Çözümü
2015 LYS

## Slide 16
Bugün Neler Öğrendik?
11.2.6.3. İdeal olmayan bir transformatörün verimini hesaplar.
11.2.6.4. Enerji transferlerinde güç kaybını azaltmak için bir proje tasarlar.
a. Proje tasarımında gruplar oluşturulmasına, ortak kararlar alınmasına, görevlerin paylaştırılmasına, sürecin ve ürünün değerlendirilmesine imkân verilir.
Notes: Kazanımların önemini vurgulayalım. Niye paylaşmaya değer görüyoruz.

## Slide 17
ÖNÜMÜZDEKİ YIL NE ÖĞRENECEĞİZ?

## Slide 18
ÖNÜMÜZDEKİ YILIN İLK HAFTASI NE ÖĞRENECEĞİZ?
12.1.1. Düzgün Çembersel Hareket
12.1.1.1. Düzgün çembersel hareketi açıklar ve günlük hayattan örnekler verir.
a. Çembersel hareket çizgisel hızın büyüklüğünün sabit olduğu durumlarla sınırlandırılır.
12.1.1.2. Düzgün çembersel harekette periyot, frekans, çizgisel hız ve açısal hız kavramlarını açıklayarak birbirleriyle ilişkilendirir.
12.1.1.3. Merkezcil ivmeyi çizgisel hız vektörünün yönündeki değişime bağlı olarak açıklar.
a. Öğrencilerin çembersel harekette çizgisel hız vektörünü çember üzerinde iki farklı noktada çizerek merkezcil ivmenin şiddetini bulmaları ve yönünü göstermeleri sağlanır.
12.1.1.4. Düzgün çembersel harekette merkezcil ivmeye sebep olan kuvvet ile cismin kütlesi, çizgisel hızı ve dönme yarıçapı arasındaki ilişkiyi keşfeder.
a. Öğrencilerin deney yaparak merkezcil kuvvetin matematiksel modelini çıkarmaları sağlanır.

## Slide 19
Görüşelim
Düzenli Çalışalım ve 