## Slide 1: 11. SINIF: ELEKTRİK ve MANYETİZMA ÜNİTESİ Transformatörler
Doç. Dr. Ömer F. Özdemir
Notes: Derse başlııyoruz. İlk Sunu…

## Slide 2
Ne Öğreneceğiz: KAZANIMLAR
11.2.6. TRANSFORMATÖRLER
11.2.6.1. Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar.
a) Primer ve sekonder gerilimi, primer ve sekonder akım şiddeti, primer ve sekonder güç kavramları açıklanır. Matematiksel hesaplamalara girilmez.
b) İdeal ve ideal olmayan transformatörlerin çalışma ilkesi üzerinde durulur.
11.2.6.2. Transformatörlerin kullanım amaçlarını açıklar.
a) Öğrencilerin transformatörlerin kullanıldığı yerleri araştırmaları sağlanır.
b) Elektrik enerjisinin taşınma sürecinde transformatörlerin rolü vurgulanır.
Notes: Kazanımların önemini vurgulayalım. Niye paylaşmaya değer görüyoruz.

## Slide 3
Bugün Neler Öğreneceğiz?
Transformatörlerin yapısı
Transformatörler nasıl çalışır?
Transformatörlerde Voltaj, akım ve güç
Transformatörlerin Kullanım alanları
Notes: İzlence

## Slide 4
İndüktans
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Geçen Hafta Neler Öğrendik
Transformatörlerin Yapısı?
Transformatörler Nasıl çalışır?
Transformatörlerde Güç, Voltaj ve Akım
İdeal olmayan transformatörler
Transformatörlerin Kullanım Alanları?
Günün Özeti

## Slide 5
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Geçen Hafta Neler Öğrendik
Transformatörlerin Yapısı?
Transformatörler Nasıl çalışır?
Transformatörlerde Güç, Voltaj ve Akım
İdeal olmayan transformatörler
Transformatörlerin Kullanım Alanları?
Günün Özeti

## Slide 6
Transformatörlerin Yapısı?
Alternatif gerilimi yükseltip alçaltabilen düzeneklere transformatör denir.
En basit haliyle, ferromagnetik bir malzeme üzerine sarılı iki ayrı bobinden oluşur.
Geçen Hafta Neler Öğrendik
Transformatörlerin Yapısı?
Transformatörler Nasıl çalışır?
Transformatörlerde Güç, Voltaj ve Akım
İdeal olmayan transformatörler
Transformatörlerin Kullanım Alanları?
Günün Özeti

## Slide 7
Transformatörler Nasıl Çalışır?
Geçen Hafta Neler Öğrendik
Transformatörlerin Yapısı?
Transformatörler Nasıl çalışır?
Transformatörlerde Güç, Voltaj ve Akım
İdeal olmayan transformatörler
Transformatörlerin Kullanım Alanları?
Günün Özeti
https://www.youtube.com/watch?v=vh_aCAHThTQ

## Slide 8
Transformatörler Nasıl Çalışır?
Birincil bobindeki alternatif gerilim birincil bobin üzerinde alternatif akım oluşturur.
Birincil bobindeki alternatif akım birincil bobin içerisinde yönü sürekli değişen bir manyetik alan oluşturur.
Bobinlerin sarılı olduğu ferromanyetik malzeme değişen manyetik alanı ikincil bobine iletir.
İkincil bobin içerinde değişen manyetik alan ikincil bobin üzerinde alternatif gerilim ve akım oluşturur.
Geçen Hafta Neler Öğrendik
Transformatörlerin Yapısı?
Transformatörler Nasıl çalışır?
Transformatörlerde Güç, Voltaj ve Akım
İdeal olmayan transformatörler
Transformatörlerin Kullanım Alanları?
Günün Özeti

## Slide 9
Transformatörlerde güç, voltaj ve akım
Transformatörlerde güç iletimi: İdeal transformatörlerde güç kaybı yoktur bu nedenle birincil bobinde üretilen güç ikincil bobine aktarılan güce eşittir.
Transformatörlerde voltaj: Bobinlerdeki sarım sayısı ile bobinlerdeki voltaj doğru orantılıdır. (Önemli: Birincil bobindeki voltaj değişmez sadece güç kaynağının sağladığı voltaja eşittir.)
Transformatörlerde akım: Bobinlerdeki sarım sayısı ile bobinlerdeki akım ters orantılıdır. Bobinlerdeki sarım sayısına göre her iki bobindeki akım da değişebilir)
Geçen Hafta Neler Öğrendik
Transformatörlerin Yapısı?
Transformatörler Nasıl çalışır?
Transformatörlerde Güç, Voltaj ve Akım
İdeal olmayan transformatörler
Transformatörlerin Kullanım Alanları?
Günün Özeti

## Slide 10
Transformatörlerde güç, voltaj ve akım
Geçen Hafta Neler Öğrendik
Transformatörlerin Yapısı?
Transformatörler Nasıl çalışır?
Transformatörlerde Güç, Voltaj ve Akım
İdeal olmayan transformatörler
Transformatörlerin Kullanım Alanları?
Günün Özeti

## Slide 11
Sebepleri;
Transformatörün ısınması: Sargı tellerinin direncinin olması
Fuko (Girdap) akımları: Sacların içerisinde oluşan ve dairesel olarak dolaşan akımlar.
Histeresiz olayı: Demir çekirdekte (nüvede) oluşan direnç
Enerji Transferinde Güç Kaybı
Geçen Hafta Neler Öğrendik
Transformatörlerin Yapısı?
Transformatörler Nasıl çalışır?
Transformatörlerde Güç, Voltaj ve Akım
İdeal olmayan transformatörler
Transformatörlerin Kullanım Alanları?
Günün Özeti

## Slide 12
Ohmik direncin azaltılması
Girdap akımlarının azaltılması için ince levhaların üst üste paketlenmesiyle oluşturulan çekirdek
Boştayken prizden çıkarmak
Enerji Transferinde Güç Kaybını Azaltmak
Geçen Hafta Neler Öğrendik
Transformatörlerin Yapısı?
Transformatörler Nasıl çalışır?
Transformatörlerde Güç, Voltaj ve Akım
İdeal olmayan transformatörler
Transformatörlerin Kullanım Alanları?
Günün Özeti

## Slide 13
Enerji Transferinde Güç Kaybını Azaltmak
E-I Çekirdek
Toroidal (halka şekilli) Çekirdek
Geçen Hafta Neler Öğrendik
Transformatörlerin Yapısı?
Transformatörler Nasıl çalışır?
Transformatörlerde Güç, Voltaj ve Akım
İdeal olmayan transformatörler
Transformatörlerin Kullanım Alanları?
Günün Özeti

## Slide 14
Transformatörlerin Verimi
Geçen Hafta Neler Öğrendik
Transformatörlerin Yapısı?
Transformatörler Nasıl çalışır?
Transformatörlerde Güç, Voltaj ve Akım
İdeal olmayan transformatörler
Transformatörlerin Kullanım Alanları?
Günün Özeti

## Slide 15
Transformatörlerin Kullanım Alanları
Voltaj değişikliğine ihtiyaç duyulan bütün durumlarda kullanılır:
  Adaptörler: Cep telefonları, radyolar, laptoplar, vb.
  Trafolar: Elektrik Enerjisi İletim ve Dağıtım Şebekeleri
    Alçak gerilim şebekeleri (1000 volta kadar): Dağıtım amaçlı kullanılır
    Orta gerilim şebekeleri (1000-35 kV arası): Kısa mesafelerde dağıtım amaçlı kullanılır (il içi).
    Yüksek gerilim şebekeleri (35 kV-154 kV arası): Orta mesafelerde iletim amaçlı kullanılır (yakın iller)
    Çok yüksek gerilim şebekeleri (154 kV’dan fazla): Uzun mesafelerde iletim amaçlı kullanılır. (uzak iller)
Tartışalım: Neden uzun mesafeli iletimlerde yüksek gerilim kullanılıyor?
Geçen Hafta Neler Öğrendik
Transformatörlerin Yapısı?
Transformatörler Nasıl çalışır?
Transformatörlerde Güç, Voltaj ve Akım
İdeal olmayan transformatörler
Transformatörlerin Kullanım Alanları?
Günün Özeti

## Slide 16
Transformatörlerin Kullanım Alanları
Aşağıdaki şekilde gösterilen adaptörü 12 volt ve 500 mA ile çalışan bir elektronik araç için kullanmak uygun mudur? Neden?
Geçen Hafta Neler Öğrendik
Transformatörlerin Yapısı?
Transformatörler Nasıl çalışır?
Transformatörlerde Güç, Voltaj ve Akım
İdeal olmayan transformatörler
Transformatörlerin Kullanım Alanları?
Günün Özeti

## Slide 17: Günün Özeti
11.2.6.1. Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar.
a) Primer ve sekonder gerilimi, primer ve sekonder akım şiddeti, primer ve sekonder güç kavramları açıklanır. Matematiksel hesaplamalara girilmez.
b) İdeal ve ideal olmayan transformatörlerin çalışma ilkesi üzerinde durulur.
11.2.6.2. Transformatörlerin kullanım amaçlarını açıklar.
a) Öğrencilerin transformatörlerin kullanıldığı yerleri araştırmaları sağlanır.
b) Elektrik enerjisinin taşınma sürecinde transformatörlerin rolü vurgulanır.
Geçen Hafta Neler Öğrendik
Transformatörlerin Yapısı?
Transformatörler Nasıl çalışır?
Transformatörlerde Güç, Voltaj ve Akım
İdeal olmayan transformatörler
Transformatörlerin Kullanım Alanları?
Günün Özeti

## Slide 18: Günün Özeti
Alternatif gerilimi yükseltip alçaltabilen düzeneklere transformatör denir.
İdeal transformatörlerde güç korunur.
İkincil bobindeki gerilim ve akım bobinlerdeki sarım sayısına göre değişir.
Birincil bobindeki gerilim ve güç kaynağının sağladığı gerilim ve güçtür değişmez.
Transformatörler gerilim değişikliğine ihtiyaç duyulan durumlarda kullanılır: adaptörler ve trafolar
Geçen Hafta Neler Öğrendik
Transformatörlerin Yapısı?
Transformatörler Nasıl çalışır?
Transformatörlerde Güç, Voltaj ve Akım
İdeal olmayan transformatörler
Transformatörlerin Kullanım Alanları?
Günün Özeti

## Slide 19: Günün Özeti
Geçen Hafta Neler Öğrendik
Transformatörlerin Yapısı?
Transformatörler Nasıl çalışır?
Transformatörlerde Güç, Voltaj ve Akım
İdeal olmayan transformatörler
Transformatörlerin Kullanım Alanları?
Günün Özeti
GÜÇ KAYBINI AZALTMAK İÇİN
Ohmik direncin azaltılması
Girdap akımlarının azaltılması için ince levhaların üst üste paketlenmesiyle oluşturulan çekirdek
Boştayken prizden çıkarmak
GÜÇ KAYBININ SEBEPLERİ
Transformatörün ısınması: Sargı tellerinin direncinin olması
Fuko (Girdap) akımları: Sacların içerisinde oluşan ve dairesel olarak dolaşan akımlar.
Histeresiz olayı: Demir çekirdekte (nüvede) oluşan direnç

## Slide 20
Soru Çözümü
2014 LYS

## Slide 21: Soru Çözümü
AYT2018

## Slide 22
Soru Çözümü
2015 LYS

## Slide 23
ÖNÜMÜZDEKİ YIL NE ÖĞRENECEĞİZ?

## Slide 24
ÖNÜMÜZDEKİ YILIN İLK HAFTASI NE ÖĞRENECEĞİZ?
12.1.1. DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKET
12.1.1.1. Düzgün çembersel hareketi açıklar.
a) Periyot, frekans, çizgisel hız ve açısal hız, merkezcil ivme kavramları verilir.
b) Öğrencilerin düzgün çembersel harekette çizgisel hız vektörünü çember üzerinde iki farklı noktada çizerek merkezcil ivmenin şiddetini bulmaları ve yönünü göstermeleri sağlanır. Çizgisel ivme kavramına girilmez.
12.1.1.2. Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. Deney yaparak veya simülasyonlarla merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesi sağlanır. Matematiksel model verilir. Matematiksel hesaplamalar yapılır.

## Slide 25
Tekrar Görüşmek Ümidiyle
Düzenli Çalışalım ve 