## Slide 1: 10. SINIF 1. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2. KONU: Elektrik Devreleri
Prof. Dr. Salih ATEŞ
Gazi Üniversitesi
Notes: Derse başlııyoruz. İlk Sunu…

## Slide 2
Ne Öğreneceğiz: KAZANIMLAR
10.1.2. ELEKTRİK DEVRELERİ
10.1.2.3. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.
a) Elektrik enerjisi ve elektriksel güç ilişkisi ile mekanik enerji ve mekanik güç ilişkisi arasındaki benzerliğe değinilir.
b) Bir direncin birim zamanda harcadığı elektrik enerjisi ile ilgili hesaplamalar dışında matematiksel hesaplamalara girilmez.
c) Öğrencilerin ısı, iş, mekanik enerji ve elektrik enerjisinin birbirine dönüşümünü açıklamaları sağlanır.
ç) Lamba parlaklıklarının karşılaştırılması sağlanır.
10.1.2.4. Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar.
Notes: Kazanımların önemini vurgulayalım. Niye paylaşmaya değer görüyoruz.

## Slide 3
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
Ꜫeş = Ꜫ1 = Ꜫ2 = Ꜫn
reş = r/2 = r/n

## Slide 4: Hangisi Daha Kuvvetli? Hangisi Daha Güçlü? - Hatırlatma
Hangisi daha kuvvetlidir?
Hangisi daha fazla iş yapar?
Hangisi daha güçlüdür?
Şekil 1 Şekil 2
Şekil 1’deki işçi başlangıçta yerde bulunan 500 N ağırlığındaki kum torbalarından bir defada en fazla bir tanesini sabit makara yardımıyla inşaatın ikinci katına çıkarabilmektedir. Şekil 2’deki işçi ise özdeş kum torbalarından iki tanesini (1000 N ağırlığında) aynı makara yardımıyla inşaatın ikinci katına çıkarabilmektedir.

## Slide 5: Neden daha çok yoruluruz?
İş-Güç-Enerji
Dolu alışveriş poşetlerini apartmanın 2. katındaki dairemize merdivenlerden çıkarmak için;
  Merdivenleri yürüyerek çıkarsak ne kadar iş yaparız?
  Merdivenleri koşarak çıkarsak ne kadar iş yaparız?
  Her iki durumda poşetlerin yere göre enerjisi ne kadar değişir?
Merdivenleri 10 saniyede koşarak çıktığımız zaman mı? Yoksa merdivenleri yürüyerek bir dakikada çıktığımız zaman mı daha çok yoruluruz? Neden?

## Slide 6: Bir litre yakıt ne kadar enerjiye sahiptir? Ne kadar iş yapar?
İş-Güç-Enerji
Bir litre (L) yakıt ne kadarlık bir iş yapar? Ne kadar enerjiye sahiptir?
Bir litre (L) yakıt ile bir çim biçme makinası yarım saat çalıştırabilirken bir jet motoru yarım saniye çalıştırabilir. Bu farkın bir anlamı var mıdır?

## Slide 7: Bir litre yakıt ne kadar enerjiye sahiptir? Ne kadar iş yapar?
İş-Güç-Enerji
Bir litre (L) yakıt belirli miktarda bir iş yapar veya belirli miktarda bir enerjiye sahiptir. Fakat yakıtın yakılma zamanı nerede yakıldığına bağlı olarak herhangi bir değerde olabilir.

## Slide 8: İŞ - Hatırlatma
İş: Bir cisim yada sistemin enerjisini değiştirmek için onun üzerinde sarf edilen çabadır.
W=kuvvet x kuvvet doğrultusundaki yer değiştirme
W=F.ΔX.cosƟ
Birimi: W=Newton x metre = Joule
Fiziksel anlamda İş kavramının tanımı yapılan işin veya dönüşen enerjinin miktarı hakkında bilgi verir. Fakat Belirtilen işin veya dönüşen enerjinin ne kadar sürede gerçekleştiği ile ilgili bir bilgi vermez.
Bu farkı anlayabilmek için;
Biz işin ne kadar hızlı yapıldığının veya
Enerjinin ne kadar hızlı dönüştüğünün ölçüsünü yani güç kavramını konuşmamız gerekir.

## Slide 9: Güç - Hatırlatma
Güç: Birim zamanda yapılan iş miktarıdır. Veya Birim zamanda harcanan/dönüşen enerji miktarıdır;
= = =
P = =
Birimi;

## Slide 10: Güç - Hatırlatma
Gücün birimi joule/saniye (J/s), yada watt olarak bilinir (18. Yüzyılda buhar makinasını ilk geliştiren James Watt’ın anısına).
Bir watt (W) güç, bir saniyede bir joule iş yapılması ile açıklanır.
Bir kilowatt (kW), 1000 watt’a eşittir. Bir megawatt (MW), bir milyon watt’a eşittir.
Günlük yaşamda motorların gücü beygirgücü (bg) ve elektrik tüketimi ise kilowatt (kW) olarak ölçülür, fakat her ikisi de kullanılabilir.
Bir beygirgücü 746 watt’tır. Bu nedenle 134 beygirgücüne sahip bir motor, yaklaşık 100 kW’lık güce sahip bir motordur.

## Slide 11: Neden daha çok yoruluruz?
İş-Güç-Enerji
100 N ağırlığındaki alışveriş poşetlerini 2. katta ve yerden 6 m yükseklikte bulunan dairemize merdivenlerden çıkarırken;
  Merdivenleri 10 saniyede koşarak çıktığımız zaman
  Merdivenleri yürüyerek bir dakikada çıktığımız zaman güç ne olur?

## Slide 12: Bir otomobilin diğerinden 2 kat daha güçlü olması ne anlama gelir?
İş-Güç-Enerji
Bir otomobilin diğer bir otomobilin iki katı güce sahip olması her zaman diğer otomobilden iki kat daha fazla iş yaptığı veya iki kat daha hızlı gittiği anlamına mı gelir?

## Slide 13: Bir otomobilin diğerinden 2 kat daha güçlü olması ne anlama gelir?
İki katı güce sahip motor diğerine göre aynı sürede iki kat iş yapar
veya
Aynı miktardaki işi yarı sürede yapar.

## Slide 14: Enerji - Hatırlatma
Enerji Nedir?
İş yapabilme yeteneğine ya da bir cismin/sistemin durumunda değişiklik yapabilme yeteneğine enerji denir.
Enerji kavramı;
sadece transfer edildiği ve dönüştüğü zaman hissedilir.
İş’te olduğu gibi enerji de joule birimiyle ölçülür.

## Slide 15: Elektrik Enerjisi
Gözlerinizi kapatın ve elektriklerin kesildiğini ve
tekrar gelmeyeceğini hayal edin. Hayatınız nasıl değişirdi?
Neden günlük yaşantımızda diğer enerji biçimlerine göre en fazla elektrik enerjisi kullanıyor olabiliriz?
Fotoğrafta görülen belgeyi tanıyor musunuz?

## Slide 16: Elektrik Enerjisi ve Elektriksel Güç
Şekildeki elektrik devresinde meydana gelen enerji biçimleri arasındaki dönüşümler hangileridir?
Bir elektrik devre elemanında birim zamanda dönüşen/kullanılan enerji miktarı;
Güç =P= = İle hesaplanır.
V: devre elemanı uçları arasındaki potansiyel fark, birimi: volt
I: devre elemanı üzerinden geçen akım, birimi: amper
Güç=volt x amper = watt
V=IR yazılırsa = V2/R ‘de gücü verir.

## Slide 17: Elektrik Enerjisi ve Elektriksel Güç
Soru: Şekildeki devreden geçen akım 0,4 amper ve ampulün uçları arasındaki potansiyel fark 3 volt ise; ampulün 1 saniyede harcadığı elektrik enerjisi ne kadardır?

## Slide 18: Kilowatt-saat (kWh) ne Birimidir?
ise;
Birim:
watt x saniye = Ws
ya da
kilowatt x saat = kWh
Enerji = kWh (kilowatt-saat bir enerji birimidir ve günlük yaşamda kullanılan elektrik enerjisi miktarını belirtmek için kullanılır.
Soru: 1 kWh kaç joule’dür?
Notes: 1 kWh = 1000x3600 = 3 600 000 joule eder?

## Slide 19: Örnek Soru:
Elektriğin 1 kWh ücretinin 80 krş olduğu durumda üzerinde 220 volt 1500 watt yazan bir saç kurutma makinası yarım saat çalışırsa kaç liralık elektrik enerjisi kullanır?

## Slide 20: Elektrik Faturaları Nasıl Hesaplanır?
0.055

## Slide 21: Elektrik Faturaları Nasıl Hesaplanır?
AliElektrikselGüç10.1.2.3-4.xlsx

## Slide 22: Enerji Tasarrufu
Evimizdeki elektrik enerjisi tüketiminde bir ayda nasıl ve kaç kWh enerji tasarrufu sağlayabiliriz?
Belirtilen basit bir tasarrufun her evde yapıldığı düşünülürse bir yılda ülkemizde yapılan tasarruf yaklaşık ne kadar olacaktır?
Tasarruf edilen elektrik enerjisi depolanabilir mi? Eğer depolanamazsa nasıl tasarruf yapılabilir?

## Slide 23: Elektrik Enerjisinin Diğer Biçimlere Dönüşümü
Şekildeki evde elektrik enerjisinin dönüştüğü enerji biçimlerini belirtiniz…
Evlerimizde elektrikle çalışan aletler birbirlerine nasıl bağlanıyordu?

## Slide 24: Evimizde Elektrik Enerjisinin Dönüştüğü Diğer Enerji Biçimlerine örnekler
ÖRNEKLER
Elektrik enerjisi
Kimyasal Enerji
Isı
Işık
Ses
Nükleer Enerji
7. …

## Slide 25: Güneş enerjisi Santralleri

## Slide 26: Rüzgar Santralleri ve Enerji Dönüşümleri

## Slide 27: Termik ve Nükleer Santralleri-Elektrik Enerjisi Üretimi ve Enerji Dönüşümü

## Slide 28
Hidroelektrik Santralleri-Elektrik Enerjisi Üretimi ve Enerji Dönüşümü

## Slide 29: Elektriğin Oluşturabileceği Tehlikeler
Elektrik çarpması:
Bu durum, insan vücudunda ciddi yaralanmalara, sakatlanmalara hatta bazen ölümlere bile sebep olur. Bu nedenle elektriği kullanırken çok dikkatli olmamız gerekmektedir.
Elektrik kontağından oluşabilecek yangınlar
Bozuk elektrikli araçlar, hatalı elektrik tesisatı, fiş veya prizden kaynaklanan hatalar sebep olabilir.

## Slide 30: Elektriğin Oluşturabileceği Tehlikelere Karşı Alınabilecek Güvenlik Önlemleri
Elektrik çarpması durumunda:
Çarpılan kişiye dokunmadan sigorta kapatılmalıdır. 112 acil servis aranmalıdır. Elektrik çarpan kişi plastik, kuru tahta veya kumaş ile elektrikten uzaklaştırılmalıdır.

## Slide 31: Elektriğin Oluşturabileceği Tehlikelere Karşı Alınabilecek Güvenlik Önlemleri
Elektriğin oluşturabileceği tehlikelerden korunmak için:
Elektrikle çalışan bazı araçların üzerinde uyarı işaretleri olur. Bu işaret görüldüğünde elektrik çarpma tehlikesine karşı çok dikkatli olunuz.
Bilmediğimiz elektrikle çalışan aletleri kullanmamız gerektiğinde bilen kişilerden yardım almalıyız.
Ev, okul veya iş yeri gibi yerlerde elektriği tamamıyla kesmek için “sigorta” kullanılır.
Sigorta, araçların zarar görmemesi ve yangın çıkmaması için gereklidir. Uzun süre evden ayrı kalmamız gerektiğinde sigortalar kapatılmalıdır.
Aldığımız elektrikli araç gerecin kullanım kılavuzunu mutlaka okumalıyız.
Kullandığımız elektrikli araç gerecin doğru açma ve kapamasını öğrenmeliyiz.
Kullanmadığımız elektrikli aletleri sürekli açık konumda tutmalıyız.
Elektrik prizlerinin içine herhangi bir cisim sokmamalıyız.
Elektrikli araç gereçleri prizden çekerken bir elimizle prize hafifçe bastırıp diğer elimizle fişi çekmeliyiz.

## Slide 32: Elektriğin Oluşturabileceği Tehlikelere Karşı Alınabilecek Güvenlik Önlemleri
Elektriğin oluşturabileceği tehlikelerden korunmak için:
Yıpranmış kablolu elektrikli araç gereçleri kullanmamalıyız.
Bir prizle prizin kaldırabileceğinden daha fazla elektrikli araç gereç çalıştırmamalıyız.
Bozuk elektrikli araç gereçleri tamir etmek için uğraşmamalıyız.
Elektrikle çalışan aletlere, prize veya fişe ıslak elle dokunmamalıyız.
Elektrikli araç gereci bir yere taşırken prizden çıkarmalıyız.
Yanan bir sobanın ya da elektrikli ısıtıcının yakınına elektrikli araçların kablolarını koymamalıyız.
Çamaşır makinesi gibi elektrikli araç gereçler çalışırken kapağını açmamalıyız.
Banyo gibi nemli ve ıslak ortamlarda kapalı prizler kullanılmalı
Topraklama hatlarının kontrolü ve topraklama hatlı prizler kullanılmalı
Eski tip sigortaların gereğinden kalın sarılmaması
Sigorta atınca hemen sigortayı kaldırmadan önce olayın nedenini öğrenip önlem alındıktan sonra sigorta kaldırılmalı

## Slide 33: Günün Özeti

## Slide 34: Günün Özeti

## Slide 35: Soru Çözümü
LYS2017

## Slide 36: Soru Çözümü
LYS2016

## Slide 37: Soru Çözümü

## Slide 38: Soru Çözümü

## Slide 39: Soru Çözümü

## Slide 40: Soru Çözümü

## Slide 41: Soru Çözümü
LYS2016

## Slide 42: Soru Çözümü

## Slide 43: Soru Çözümü

## Slide 44: Soru Çözümü

## Slide 45: Soru Çözümü

## Slide 46
Bugün Neler Öğrendik?
10.1.2. ELEKTRİK DEVRELERİ
10.1.2.3. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.
a) Elektrik enerjisi ve elektriksel güç ilişkisi ile mekanik enerji ve mekanik güç ilişkisi arasındaki benzerliğe değinilir.
b) Bir direncin birim zamanda harcadığı elektrik enerjisi ile ilgili hesaplamalar dışında matematiksel hesaplamalara girilmez.
c) Öğrencilerin ısı, iş, mekanik enerji ve elektrik enerjisinin birbirine dönüşümünü açıklamaları sağlanır.
ç) Lamba parlaklıklarının karşılaştırılması sağlanır.
10.1.2.4. Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar.
Notes: Kazanımların önemini vurgulayalım. Niye paylaşmaya değer görüyoruz.

## Slide 47
Önümüzdeki Hafta Ne Öğreneceğiz?
10.1.3. MIKNATIS VE MANYETİK ALAN
10.1.3.1. Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar.
a) Öğrencilerin deneyler yaparak veya simülasyonlar kullanarak manyetik alanı incelemeleri sağlanır.
b) Mıknatısların manyetik alanının manyetik alan çizgileri ile temsil edildiği vurgulanır.
c) Mıknatısların itme-çekme kuvvetleri ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez.

## Slide 48
Görüşelim
Düzenli Çalışalım ve 